北京科技大学

科技成果汇编

北京科技大学科学研究与发展部

2012年4月

目    录

土木与环境工程学院	13

低品位锰矿及硫化矿生物综合利用技术	13

流态化还原焙烧磁选工艺与设备	14

大跨度与多高层建筑结构物振动控制新技术	15

新型液压破碎锤	16

新型板框式压滤机	17

地下金属矿连续开采及散体动力学应用技术	19

金属矿溶浸开采技术	20

复合激活粉煤灰潜在活性及提升粉煤灰品质的技术	21

生活污水深度处理技术	21

液压破碎锤	23

安全管理信息系统的研究与开发	24

等离子体尾气治理方案	27

高效节能机械转子离心分离式烟气净化器	27

焦炭厂焦屑的综合利用及其关键设备	30

运输装备技术	32

含溴固体杀菌灭藻剂生产技术	33

EDI水处理设备	34

生活污水净化工业回用技术	35

工业污水处理技术	37

密相干塔烟气脱硫技术	38

利用矿山固体废料制作建筑装饰用微晶玻璃	39

掘进巷道粉尘控制技术的研究与应用	40

矿山岩体破裂的微地震定位监测系统	41

矿山数字化生产管理系统	43

32t矿用自卸汽车制造技术	45

超轻硬硅钙石型硅酸钙保温材料	46

预均化湿法生产低标号粉煤灰水泥	46

新型隔热耐火砖系列产品	47

井巷工程特大塌方治理综合技术	48

复合式锚杆桩地基加固技术	49

公路危桥加固综合技术	50

利用矿山固体废料(尾矿、废石)	51

大型深凹露天矿高效运输系统及强化开采技术研究	53

高效节能等离子体静电烟气净化机	55

高效节能等离子体空气净化机	56

环保型沥青软包装袋	57

氰化尾渣综合回收有价金属技术	58

冶金与生态工程学院	59

电弧炉炼钢合理供电技术	59

镁基铁水炉外脱硫技术	60

烧结矿优化配料技术	61

洁净钢生产中精炼渣控制技术	62

连铸二冷配水模型及自动控制技术	63

钢中大型非金属夹杂物分析技术及应用	64

锰矿石高附加值深加工技术	65

热压合成新一代镁阿隆－氮化硼（MgAlON-BN）复合耐火材料	66

煤系高岭土合成SiAlON体系材料	67

超级电容器/电化学电容器	68

铁水预处理脱硫技术	69

直接甲醇燃料电池（DMFC）	70

纯低温余热发电	71

隧道窑反应罐法直接还原炼铁新工艺	72

活性石灰生产项目	73

堆浸-萃取-电积制备高纯金属技术	75

红土镍矿直接还原—酸浸分步提镍铁新技术	75

钢铁生产用水“最小化”相关技术	76

高炉大喷煤时煤粉利用率分析技术及应用	78

汽车用合金钢/中碳钢大方坯连铸冷却控制技术	79

特殊钢厂炼钢－连铸－轧钢流程运行及生产排程系统优化	81

中厚板坯连铸凝固冷却精细控制技术	83

机械工程学院	85

锥管、葫芦形管拔制新工艺和设备	85

冷热型钢的高速锯切技术与装备	86

金属－耐材高温复合结构热－机械行为研究及应用	87

板带粗轧机轧件扣头的治理。	88

管材成形新工艺和新设备	89

医院集中供氧项目	90

满载快速抗胶合齿轮研合剂	92

轴类零件轧制（楔横轧与斜轧）技术	93

多功能证册打印机	94

基于生成和数据库的CAPP系统	95

皮肤剪碎机	95

加热炉数学模型优化控制系统	96

常压多功能无约束中厚板淬火控冷系统	97

高速高精轧制工艺和控制技术	98

四辊精密冷轧机	99

提高连铸机结晶器振动装置效能技术	100

多功能淬火机及淬火控冷技术装备	100

钢铁企业物流一体化管理系统	102

节能安全联轴器	103

螺旋叶片轧制生产设备及工艺技术	104

三辊行星斜轧机	105

大型冶金锯片自动修磨机	106

等分分度装置及对称加工工作台	107

等分定位系列技术	109

综合公差自动及手动检测平台	110

精准润滑控制系统	111

压缩机制造及装配系列专用设备	112

高速微小孔振动切削数控钻床	113

经济型激光快速测量机	116

直线型激光板形测量仪	117

变压吸附制氧制氮技术	118

转炉空气喷吹冷却技术	119

全自动热缩包装机	120

柔性电除尘器	121

大型空分装置操作仿真培训系统	122

低谷电蓄能供热制冷技术与装备	123

钢丝热处理炉计算机自动控制系统	124

流化床谷物干燥设备	125

流化床热处理设备	126

啤酒瞬时巴氏杀菌机	127

无水蓄热电热水器	128

焦炉直行温度数学模型的计算机仿真系统	129

金属管状旋流换热器的研制和开发	130

室状炉群计算机优化加热控制系统	131

连铸坯热送热装热过程数学及其控制技术	131

热轧生产中板坯弯曲现象的控制技术	133

软压下技术在方坯连铸中的应用	134

机电系统教学实验台	134

工业机器人教学实验工作站	135

工业机器人工作站及生产线集成技术	137

冰箱压缩机自动生产设备集成技术	138

高粘度流体的管道输送的减阻技术	139

聚焦辐射式烧结机点火器的开发与应用	140

水煤浆工业应用成套技术	141

基于CORBA技术的远程在线监测与故障诊断系统	142

分布式远程设备在线监测与故障诊断系统	143

基于网络的大机组远程诊断系统	144

基于无线传感器网络的轴承温度监测系统	147

生产质量建模与过程监控系统	148

立体停车设备	150

轧机工况在线监测系统	151

磁感应接近开关	153

附着式轧制力智能监测系统	154

高精度液压冷拔钢管新技术	155

双轴椭圆高效振动筛	156

板带粗轧机轧机件扣头的治理	157

金属—耐材高温复合结构热—机械行为开发及应用技术	158

板带轧机板形控制技术	158

GS煤气高速燃烧器成套装置	160

液化气/天然气切割与焊接机具	161

水煤浆工业炉窑燃烧与应用成套技术	162

KD型全液压开铁口	163

KD型液压矮泥炮	164

大板坯连铸机力能参数和力学强度研究技术	165

转炉炉壳变形及寿命判断研究技术	165

轧机效能判断及改性研究	166

LZG-XX-HL 系列冷轧管机	167

冷热型钢的高速锯切技术与装备	169

高强度冶金机械链条	170

机电系统教学实验台	171

工业过程废热回收技术	173

高炉大修项目的可视化管理	175

钢铁企业生产物流优化研究	176

位移等分测量定位系列新技术	180

精确等分分度装置	181

高精度对称加工工作台	182

大型、超大型零部件孔、面有高位置精度要求的	183

定位加工技术	183

不锈钢生产准备机组	183

轧制过程力能参数计算实用软件	185

H型钢及薄壁型钢矫直技术	186

多功能锯齿修磨机	187

螺杆、螺旋形管成型新工艺和设备	190

大口径方管滚模成形新技术	192

宽带钢冷连轧机板形控制技术与新机型ECC研究及应用	193

宽带钢热连轧自动化控制系统的研究与应用	197

矿用悬浮液压支柱	199

连轧机振动在线监测及振动预警系统	200

附着式轧制力/矫直力智能监测系统	202

扭矩、功率遥测系统	206

中厚板高位出钢机	210

中厚板长度高精度自动定尺机	213

轧机工况在线监测系统	216

磁感应接近开关	220

大型轧机滑块式万向接轴自动润滑装置	224

材料科学与工程学院	228

奥氏体不锈钢管内氧化物的磁性无损检测方法及装置	228

高性能低碳贝氏体钢的研究与开发	229

高性能铌酸盐基无铅压电陶瓷	230

高性能热电发电锑化钴基热电材料	231

温差发电和电子制冷的高性能碲化铋热电材料	231

金属纳米颗粒分散氧化物非线性光学薄膜材料	232

含碳耐火材料的胶态成型制备方法	233

一种煤系高岭土合成高纯赛隆材料的方法	234

一种利用工业烟气湿式固碳法生产微细碳酸钙的方法	234

胶态成型制备氮化硅耐磨陶瓷的优化设计方法	235

一种用钛铁精矿制备光触媒材料的方法	235

一种提取利用锡尾矿中的铁制备纳米磁性Fe3O4颗粒的方法	236

现代工模具及精密部件硬质涂层装备及工艺	236

高效复合絮凝剂	237

一种高AL13含量纳米絮凝剂	238

含油污水处理技术及设备	239

双金属复合材料双结晶器连铸新技术	240

高性能铜合金线材制备加工技术	241

BKD系列程控变截面轧制设备与技术	242

表面熔渗复合铸件技术	243

特种合金特种铸件精确制备技术	244

特种细丝材的制备技术项目简介	244

石油化工腐蚀与防护规范化专家系统	246

红外热像技术的应用	247

加氢反应器的安全评定与氢腐蚀裂纹的愈合规律	248

材料的自然环境腐蚀	249

材料晶粒长大计算机仿真应用软件	250

大面积高质量金刚石自支撑膜的制备技术	251

粉末冶金烧结钢高密度高强度零件温压技术	252

高级金属加工工艺润滑剂生产技术及产品	252

半固态铝合金流变成形技术及设备	253

高强度高刚度灰铸铁生产技术	255

高韧性耐低温球墨铸铁生产技术	256

提高金属表面耐磨耐蚀的双辉渗金属技术	257

高速棒线材控轧控冷过程组织演化模拟及性能预报	258

高温合金的等温成型技术	258

高温固体电解质电化学传感器	259

高效多能清洗剂	260

高效脱漆剂	261

化学镀镍铬磷稀土合金技术	262

高性能W-Cu、Mo-Cu合金	263

金刚石薄膜涂层硬质合金工具开发	264

多孔碳化钛-钛金属陶瓷梯度材料	265

表面铸渗金属陶瓷梯度材料	266

加热炉用滑轨和不定形耐火材料	267

铝合金半固态成形技术及设备	268

纳米金刚石膜涂层及工业应用	269

燃烧合成氮化硅基陶瓷的产业化技术	270

燃烧合成氮化铝基先进陶瓷的产业化技术	271

ST陶瓷刀片	272

纳米钛酸钡基电子陶瓷粉体的溶胶-凝胶自燃合成产业化	273

先进陶瓷、金属间化合物和复合材料的燃烧合成粉末	275

自蔓延反应烧结氮化硅/氮化硼复相可加工陶瓷	275

人工关节软骨材料——半晶聚乙烯醇水凝胶弹性体	276

SHS－离心法制备陶瓷复合钢管	277

SHS－离心法制备陶瓷内衬钢管	278

先进电子铝箔生产技术	282

新型高效析氧不溶性阳极	283

锌－镍合金电镀技术	284

智能荧光粉制造技术	285

新型环保夜光材料	286

新型连铸用耐火材料——浸入式水口、长水口和整体塞棒	287

新型高炉陶瓷杯材料——塑性相结合刚玉复合砖	288

新型稀土磁性蓄冷材料	289

新型稀土磁性蓄冷材料	289

Y型三辊轧机冷连轧丝线材技术	291

主动式Y型三辊冷连轧带肋钢筋生产线	292

真空密封造型铸造技术及设备	293

III-V族半导体合金体系热、动力学计算机辅助分析系统	294

高性能大直径稀土超磁致伸缩材料产业化技术	295

烧结钕铁硼铸片产业化技术	296

稀土贮氢合金铸片产业化技术	297

高速线材控冷段在线性能预报系统	298

电工钢绝缘涂料	299

高电阻率金属氧化物材料表面电镀技术	300

计算机辅助孔型设计、模拟和优化（CAE）技术	301

电子信息用超细丝材的连续定向凝固制备技术项目简介	302

热电（温差电）性能测试仪	303

换热器整体渗锌技术	304

热压滤制备复合陶瓷涂层技术	305

复合氧化锆电子承烧板	306

电容器铝箔的腐蚀化成技术	306

电脉冲沉积铝化物合金涂层技术	307

电沉积低温烧结制备氧化物薄膜和微叠层技术	308

低温快速制备纳米金属间化合物涂层技术	308

超重力场下制备复合陶瓷涂层技术	309

超低氧压控制和测定氧化动力学的固体电化学装置	310

高效电脱盐/脱水技术	311

原油及馏分油脱镍钒技术研究	312

高效广普破乳剂	312

原油脱酸技术脱酸研究	313

高酸值原油中的腐蚀模拟试验研究	314

高温温缓蚀剂	314

高效温缓蚀剂	315

多功能广普复合广普纳米脱盐脱金属剂	315

高效油相抗垢剂	316

原油脱钙技术	316

重质燃料油添加剂	317

神经网络技术在复杂腐蚀体系中的应用	318

轻合金半固态流变压铸成形工艺与设备	319

TiC/金属复合涂层反应热喷涂粉末及其制备技术	320

粉末注射成形技术	321

TFT、STN液晶材料生产项目	323

高初磁导率软磁合金	326

CSP工艺生产冷轧冲压用钢的研究	327

CSP流程低成本系列高强钢及半无头轧制关键技术与应用	328

炉卷轧机生产X100管线钢工艺研究及产品开发	328

炉卷轧机生产大口径X80管线钢（板、卷）工艺研究及产品开发	329

炉卷轧机生产输气用大口径X70管线钢工艺研究及产品开发	330

紫外光固化法制备电控调光膜的技术及材料的开发	331

品种钢组织相变索氏体化	332

准一维纳米发射材料的研制	333

水泥回转窑烧成带用镁铁铝尖晶石材料	334

输电铁塔用高强厚壁角钢温冲孔技术开发	335

计算机与通信工程学院	336

中医医案管理与智能分析系统	336

知识库建设与知识管理技术	337

企业信息资源管理与数据质量控制平台	338

基于流程的大型项目管理与科研管理系统平台	338

基于知识发现创新技术的专家系统新构造及	340

在铝电解等领域中的应用	340

基于双库协同机制的 KDD* 新系统	342

一种WEB挖掘系统的构造方法	343

一种基于信息挖掘的智能决策支持构造方法	344

GPS车辆跟踪监控定位报警系统	345

具有网络功能的车载计算机信息系统	346

智能玩具—AP人性化机器人	347

工业生产中的现代控制技术	348

转差型异步电动机矢量控制变频调速装置	349

铝箔（带）高速高精轧制控制技术	349

组合型智能化家用空调器的控制方法与装置	350

散料电子流量计	352

VR－2型汽车驾驶模拟装置	352

直进式拉丝机控制系统	353

科技场馆智能机器人团队应用技术	354

科普领域低成本高性能大型仿人机器人智能交互应用技术	355

智能家居系统集成平台	356

面向老人活动状态感知的物联网信息终端	357

智能服务机器人	358

基于知识发现创新技术的专家系统新构造及在铝电解等领域中的应用	359

基于双库协同机制的 KDD* 新系统	362

一种WEB挖掘系统的构造方法	363

一种基于信息挖掘的智能决策支持构造方法	365

一类蛋白质二级结构智能预测模型构造方法	366

一种基于关联分析与关联分类的蛋白质二级结构预测技术	369

宁夏农业综合开发管理信息系统	372

首都科技条件平台	373

办公自动化平台	374

公文安全流转管理系统	375

遥感摄影测量边坡安全检测与应急决策系统	376

设备可靠性维修管理系统	377

自动化学院	379

基于超声波技术的传感和测量系列产品	379

带钢热连轧计算机控制系统	384

基于红外图象的热设备运行状况、故障分析与诊断系统	385

烧结机尾红外热成像计算机视觉信息处理系统	386

中厚钢板跟踪管理系统	387

化学与生物工程学院	389

一种去除聚合松香甲苯溶液中不溶物的方法	389

一种低成本的污水强化处理工艺技术	389

超声促透美容技术	390

一种含稀土的氧化物红色发光材料及其制备方法	391

一种碱性脱漆剂及制备、使用方法	392

用粉煤灰制备白炭黑和纯沸石分子筛的方法	393

气提式内循环膜生物反应器处理污水的方法及其装置	394

连续流强化微电解废水处理装置	396

具有市场竞争力的Bt生物农药系列产品生产技术	397

超高细胞浓度小球藻的培养和产业化生产	398

超高细胞浓度光合细菌的培养和产业化生产技术	400

超高细胞浓度红酵母菌的培养和产业化生产技术	402

数理学院	404

磁敏电阻芯片及系列传感器.	404

经济管理学院	406

炼钢连铸生产调度软件系统	406

热轧作业计划编制软件系统	406

钢铁企业库存管理软件系统	407

钢铁企业生产据管理软件系统	407

基于B/S结构的生产数据查询与分析软件系统	408

钢铁企业营销管理软件系统	408

钢铁企业冷轧供料管理软件系统	409

生产制造执行系统综合解决方案	409

新金属材料国家重点实验室	411

一维功能纳米材料的控制合成、性能调控及应用研究	411

一种弹性模量可调型医用β钛合金矫牙丝	413

金属玻璃包覆金属丝复合材料的连续制备设备与工艺	414

一种电化学腐蚀金属丝制备多孔块体金属玻璃的方法	416

一种喷射沉积成形制备大块非晶合金的方法	417

系列新型民用高温耐热合金	418

Fe3Al基金属间化合物合金	419

新一代钢铁材料的重大基础研究	420

高温高性能高Nb -TiAl合金	420

大块金属玻璃功能结构材料	421

低场高性能稀土超磁致伸缩材料	422

喷射成形高性能材料制备技术与应用	423

La2O3-Al2O3热障涂层中稀土氧化物的作用及高温相稳定机理研究	424

自蔓延高温合成新技术及应用	425

高密度低合金粉末冶金结构件制备新技术与应用	426

铜材复杂器件耐腐蚀耐磨材料的研究	428

大型特种型材挤压工模具的研究开发与生产应用	429

铜包铝复合材料连铸直接成形技术与生产应用	431

高性能钕铁硼整体辐向磁环产业化关键技术	432

铝用新型阳极焙烧炉火道墙研制	433

聚合物基复合材料表面金属化新技术	435

高性能W-Cu复合材料制备新技术	436

金属玻璃涂覆金属丝连续制备技术	437

冶金工程研究院	439

面向钢铁制造流程的MES系统	439

中厚板热处理线常化控冷工艺的开发与应用研究	440

表面质量在线检测系统	441

钢材品种开发与性能优化技术	443

数字化传动控制系统	444

热连轧层流冷却系统简介	445

立辊AWC-SSC控制系统简介	447

热卷箱控制系统简介	448

热连轧活套控制系统简介	449

带钢热连轧计算机控制系统	451

热轧、冷轧、中厚板板形控制技术	452

热轧L2级过程自动化控制系统	454

轧机液压AGC控制系统	455

电动钻机控制系统	457

# 土木与环境工程学院

## 低品位锰矿及硫化矿生物综合利用技术

◆所属领域

资源环境领域

◆项目简介

将高温下进行的氧化锰矿还原反应及硫化矿的氧化反应，改为利用微生物的催化作用，在厌氧常温常压下，使低品位氧化锰矿与硫化矿耦合浸出，将生物槽浸和堆浸相结合，提高浸出效率和速率，利用铁和锰的变价特点进行分离提取和深加工，制成电子级二氧化锰、四氧化三锰和高锰酸钾，矿渣制成高效环境矿物材料。

利用微生物的催化作用，将我国储量巨大的低品位锰矿和硫化矿，在常温常压下进行综合利用，使其变废为宝。此工艺浸出时间短，效率高，能耗低，无废气排放，浸渣还可以制成铁环境矿物材料，用于废水处理，及制砖垫地等。工艺流程见图1。

图1  低品位氧化锰矿与硫化矿生物综合利用工艺流程

◆经济效益及市场分析

我国是锰资源大国，但商业级的高品位锰矿储量只占6.4%，造成大量的贫锰矿无法有效利用，每年不得不从澳洲、南非、加蓬和巴西等地需要进口大量的商业级高品位锰矿，随着钢铁工业和电子工业的发展这个数字将会持续增长。且锰矿价格在不断提高。低品位硫化矿在各矿山的尾矿坝堆积成山，不仅占用大量土地且造成环境污染。

本项目以低品位锰矿和低品位硫化矿开发利用为出发点，采用目前世界领先的生物冶金技术，对低品位锰矿和低品位硫化矿进行生物综合利用。已在我国河北迁西建成复杂低品位氧化锰和硫化矿清洁生产生物综合利用示范基地，年产2.5万吨一水硫酸锰和1万吨锰系深加工产品化学二氧化锰、四氧化三锰和高锰酸钾。

预计2008年5月将正式投产，年均销售收入1.5亿元，年均利润总额为2547万元。

专利及获奖情况：

(1) 氧化锰矿中有价金属的微生物催化氧化还原耦合浸出方法ZL00130238.8

(2) 深海多金属结核中有价金属的微生物浸出方法ZL00102747.6

2005年7月“氧化锰矿微生物还原浸出及综合利用”获北京市科技进步二等奖

◆联系方式

联系人：冯雅丽

办公电话：010-62332467

传真：010-62311181

电子邮箱：ylfeng126@126.com

## 流态化还原焙烧磁选工艺与设备

◆所属领域

资源环境、机械制造

◆项目简介

矿物加工工程专业是北京科技大学建设最早的学科之一，是国家重点学科。在国家“十五”科技攻关课题研究期间，研究开发出磁铁矿选矿精选设备－低磁场自重介分选机（图1），已获国家专利，具有600×600单联、双联、四联三种工业产品，已在河北群泰、华冶等矿业公司选矿厂及内蒙古泰恒、黑脑包矿业公司选矿厂等二十多家厂矿应用，取得了很好的效果。

最近几年研发的流态化还原焙烧磁选工艺与设备，已经在云南武定鱼子甸高磷鲕状赤铁矿的开发利用中得到应用，其中关键设备－还原焙烧流化床。该项技术可应用于昆明钢铁（集团）公司开发惠民铁矿，武汉钢铁（集团）公司和首都钢铁（集团）公司开发湖北鄂西地区高磷铁矿石等类似难选冶铁矿石，对于我国扩大可利用铁矿石资源具有重要意义。

◆联系方式

联系人：王化军、刘柏谦

办公电话：010-62332902

## 大跨度与多高层建筑结构物振动控制新技术

◆项目简介

本项目科技成果可以有效解决大跨度或多高层民用、商用或工业用途筑结构物中的振动问题，振动类型可以是由地震和风等环境荷载诱发的结构振动，也可以是由电机和旋转机械等工业设备引起的建筑物振动反应。

科研项目“多高层建筑地震反应的消能与控制”系国家重点科技项目（攻关）计划专题，课题编号101-9914006-3，由国家计委下达。本项目是在日本、美国和新西兰等地震多发国家近十年来广泛关注的技术，随着经济的发展在我国也备受重视。其基本思想是使被设计的建筑物在使用期间符合基于三个水准即“小震不坏，中震可修，大震不倒”的抗震设防目标的要求，实质是强调满足生命安全和损坏控制这样两个设计目标，但是解决的手段依靠的是包括消能减震技术在内结构控制技术。

本项目的研究内容以被动控制技术为主，开发了包括挤压型铅合金阻尼器和弯剪型铅合金阻尼器在内的各种工程实用的阻尼器。项目研究成果2007年获华夏建设科学技术一等奖（建设部，获奖年度为2006年），其中的弯剪型铅合金阻尼器获国家发明专利。

◆应用范围

上述铅合金阻尼器可以广泛应用于各种工业、民用、商用或娱乐等建筑结构物和桥梁工程，也可应用于设备减振等用途。所研究开发的系列阻尼器应用的工程实例如下：

山西太原国贸大厦四季厅工程应用了研制的铅合金阻尼，提高了结构的整体抗震性能，简化了抗震缝的处理工作，降低了工程造价。

北京石景山热电厂电频调速改造工程采用了设置铅阻尼器的消能支撑等减震措施，原结构不必另行加固，降低了工程造价。

山西神头电厂二期工程主厂房纵向柱间采用了设置铅阻尼器的消能支撑，改善了结构抗震性能，增加了结构抗震储备。

◆经济效益及市场分析

研究开发的铅合金阻尼器经前后数十次试验以及科研成果鉴定，减振能力显著，而且造价成本优势明显。目前，技术成果已完全成熟，可直接应用于工程实际。

技术转让费2007年度暂定为10万元，可根据产品应用数量加以调整。

◆合作方式

可以根据实际情况，采取技术转让、技术开发、技术咨询或技术服务等合作方式。

◆联系方式

联系人：杨 润 林

电　话：010-82376720

办公室：土环学院806#

电子邮箱：yang_runlin@163.com

## 新型液压破碎锤

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

目前市场上的液压破碎锤都是依靠活塞与钎杆的撞击传递能量，从液压破碎锤诞生至今没有改变，碰撞原理是传统意义上的液压破碎锤的基本原理（这种液压破碎锤以下简称碰撞锤），活塞将液压能转化动能后，再以碰撞的方式将能量传递给钎杆，钎杆中能量形式是应力波破，破碎岩石的能量就是这种应力波。活塞与钎杆的这种钢对钢碰撞会造成许多克服不了的问题。例如碰撞容易造成活塞端面崩裂、产生巨大的噪音、产生对承载设备有害的反冲振动。同时，碰撞产生的应力波波形与岩石破碎所需要的理想波形也不吻合，应力波的岩石破碎效率只有51％～80％左右。直接冲击式动能液压破碎锤（以下简称动能锤）是钎杆以动能的形式直接撞击岩石而达到破碎岩石的目的，在工作过程中不存在钢对钢的碰撞，解决了碰撞锤噪音大，可靠性低的问题。同时具有制造成本低廉，加工工艺简单的，使用成本低的优点。

◆应用范围

液压锤开始用于大块矿石的二次破碎，取代使用炸药的二次爆破，很快被推广应用于岩石、混凝土、钢水包、炉渣、冻土、冰块、路面的破碎、隧道掘进及房屋拆除等，还应用于矿山、冶金、铁路、公路及市政工程等领域。

◆经济效益及市场分析

进入21 世纪， 挖掘机的市场增长尤为迅速，从1999 年的新机销量7434 台，增加到2006年的4.3 万台， 2007 年前9个月挖掘机的销售量突破5万台， 以目前中国有30 万台在正常使用期内服役的挖掘机为基数，如果按国际工程市场上破碎锤与挖掘机配比5 ％-10％计算，那么中国液压破碎锤的市场容量将达到1.5-3.0万台。在中国市场，从销售量来看，韩国生产和韩国在中国合资生产的液压破碎锤的数量最多，其次为日本生产或日本在中国的合资厂生产的液压锤破碎锤，最后是国产的液压破碎锤和欧美进口的原装液压破碎锤。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：周志鸿

办公电话：010-62332779

电子信箱：bkdzzh@163.com

## 新型板框式压滤机

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

板框式压滤机是过滤机中的一种，板框式压滤机的自动化水平不断提高。单机过滤面积大，滤饼含液量低，经压榨后的滤饼含湿量可再降低5％-15％，滤液中的固含量很低，可以降到0.5％以下；抗腐蚀性好，滤板可采用多种增强型塑料，重量轻，弹性好；运转费用低，可实现多台连续作业、联机控制，另外有单位过滤面积占地少，对物料的适应性强，过滤面积的选择范围宽，过滤压力高，滤饼含湿率低，固相回收率高，结构简单，操作维修方便，故障少、寿命长等特点，

新型板框式压滤机巧妙的应用了机械放大机构，明显的减小了压紧油缸的直径，液压站也比同等规模的机型减小，但是保证了对滤板的压紧力，喷浆现象得到了明显控制，而且是在动板的两面压紧，使动板受力均匀，变形小。新型板框式压滤机的机械放大机构的力放大倍数明显高于西班牙TH公司生产的APN-18型压滤机杠杆放大倍数 ，并且可以自动保压。

该新型板框式压滤机已经申请国家专利。

图1 新型板框压滤机结构图

图2 西班牙TH公司APN-18型压滤机结构图

特点：

1）同时采用三种固液分离的方法，使滤液的水分脱水效果明显。

2）高压强的静压力过滤脱水。

3）强气流压力脱水。

4）机械加压脱水。

5）采用PLC现场控制系统，面板显示屏显示被控参数，具有液压系统压力，液位监测功能，气动压力监测等功能，具有故障报警停机功能，操作简便，保证设备运行的可靠性。

液压系统，气动系统，电气系统分别集成，相互独立，整体性好，便于安装，维修。

6）采用负载感应变量泵，比例阀控制的液压系统，大大地减少了能源浪费。

应用范围：可以广泛地使用在煤炭工业、化学工业、石油、医药、染料、制糖、陶瓷等工业部门医疗业等。

◆经济效益及市场分析

国内板框式压滤机总体技术水平较低，主要是在国外机型的基础上进行的改造，但由于需求量很大，发展前景广阔。国内的生产厂家主要有：河北景津集团，上海莘工机械有限公司，禹州双发化工机械有限公司，江苏昆工环保机械有限公司，上海大团化工设备厂等。

仅仅河北景津集团在2007年的销售额已经达到10亿人民币。国外的压滤机市场也很巨大。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：周志鸿

办公电话：010-62332779

电子信箱：bkdzzh@163.com

## 地下金属矿连续开采及散体动力学应用技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

该课题是针对地下金属矿因回采间柱而造成大量资源损失这一问题而形成的阶段回采工作面连续推进的实用技术，并围绕连续开采工艺中出矿效率低这一技术难题深入研究了散体动力学基础理论。该技术的最大特点是变传统的二步骤开采为一步骤，可实现井下采矿作业的合理集中，提高回采强度和井下工人劳动生产率。

在采矿新工艺方面，试验成功了侧向挤压斜面连续推进振动出矿崩落法以及阶段空场嗣后充填连续采矿法；进行了高浓度全尾砂胶结充填研究，创新了充填料浆贮存、制备与输送等相关的设施与设备，在深井充填水力学方面有独到的见解，缓解了深井充填管道磨损程度；长期从事金属矿地压综合治理研究，在微震监测与岩爆预报、回采地压控制、大面积空区失稳安全分析等方面有所建树；在新型硬岩支护方式进行过有益的探索，研制了水压支柱并应用于缓倾斜薄矿脉分条连续开采中；大力推广连续出矿技术，成功研制了复合型金属橡胶弹性系统的新型振动出矿、运矿设备。

该课题在国家 “九五”重点科技攻关计划和国家自然科学基金资助下，在该技术的研究与应用开发方面进行了深入系统的研究工作，创造了一系列具有自主知识产权的新工艺、新设备，拥有2项国家发明专利。研究成果经专家鉴定，整体技术具国际先进水平，于2005年荣获国家科技进步二等奖，并出版了由国家科学技术学术著作出版基金资助的专著《散体动力学理论及其应用》。

应用范围：该技术成果被原国家经贸委列为“国家八五重点新技术推广项目”，已在国内6个省14个矿山推广。本研究成果的技术覆盖面广，可应用于有色、冶金、化工、建材等部门。

◆经济效益及市场分析

与国外相比，我国地下金属矿生产规模相当国外类似矿山的1/8, 工人劳动生产率是国外的1/20,资源综合利用率比国外低20%，市场竞争力低下。运用该项科研成果可提高矿山开采规模，大大降低工人出矿作业的劳动强度，改善了作业环境，提高了资源回收率，安全性好，应用前景广阔。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：吴爱祥

办公电话：010-62333563

电子邮箱：wuaixiang@126.com

## 金属矿溶浸开采技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

溶浸开采是集采矿、选矿、冶金于一体的特殊采矿技术，其基本工艺过程中：将化学试剂或微生物溶液与矿物接触，有选择性溶解、浸出有用矿物，富集并提取浸出液中的目的金属。该技术的主要优势是投资小、成本低、工艺简单、能源消耗小、生产规模可大可小，灵活性强，能够达到低能耗、低排放的目的。

在低品位矿石、废石及尾砂“二次资源”开发方面进行了大量卓有成效的工作，研究内容涵盖了可浸性分析、筑堆技术、布液技术、集液技术以及细菌强化浸出技术，尤其是堆中布液技术、排土场强化浸出工艺、尾矿就地浸出、电场强化浸出以及溶浸采矿数值模拟技术，处于国内领先水平。

该课题在国家“973”规划、杰出青年基金、国家自然科学基金资助下，在该技术的基础理论与应用开发方面进行了深入系统的研究工作，创造了一系列具有自主知识产权的新工艺、新设备，拥有3项国家发明专利。

应用范围：该技术可在有色金属、贵金属、稀有金属矿床中推广应用。能够较好地回收常规开采方法不能回收的低品位矿石、难采矿体、常规选矿方法难以分选的矿石以及废石中的有用成分，拓宽了地下矿产资源的利用范围。

◆经济效益及市场分析

溶浸开采技术可以回收0.15%～0.45%的低品位铜矿石、2%以上品位的氧化铜矿石和0.02%～0.10%品位的铀矿石，生产成本只是传统开采技术的1/3。目前我国金属矿山储存的尾矿总量超过40亿ｔ，废石场、排土场新增面积每年达数十万亩。这些废弃物含有相当可观的金属，采用溶浸技术回收有价金属，经济效益可观，市场前景广阔。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：吴爱祥

办公电话：010-62333563

电子邮箱：wuaixiang@126.com

## 复合激活粉煤灰潜在活性及提升粉煤灰品质的技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

随着商品混凝土行业和高性能混凝土技术的迅猛发展，作为混凝土掺合料的粉煤灰是得到公认的商品混凝土第六组份。一级粉煤灰能改善新拌混凝土性能，提高混凝土物理力学性能和耐久性，从电厂的现状看，一级粉煤灰所占的比例较低，大量排出的是Ⅱ级及以下低品位粉煤灰，这些低品位粉煤灰不能从质量上很好满足混凝土的需求，因此缺乏竞争力。

本项目目的是使用粉煤灰复合激活技术将低品质粉煤灰改性加工为Ⅰ级粉煤灰，使其很好的满足高性能混凝土的需要，具有市场需求。基本工艺过程是：将粉煤灰粉磨，解除粉煤灰粗颗粒的絮状结构，改变粉煤灰的颗粒表面状态，并在粉磨的同时添加少量的添加剂，使其达到一级粉煤灰的标准，并能使粉煤灰的活性充分发挥出来。研究成果经专家鉴定，整体技术具国际先进水平，并于2000年获得省级科技进步三等奖。该项目已在北京市丰台轻体材料厂和大唐国际下属多个电厂推广应用。

◆应用范围

可用于水泥、建筑行业。

◆经济分析

原状粉煤灰（Ⅱ、Ⅲ级灰）在北京的价格为30-40元/吨，每吨粉煤灰中加入的添加剂的成本为15元左右，磨机所消耗的电费为每吨10元左右，Ⅰ级粉煤灰在北京的市场价格为150-160元/吨，广东的市场价格为200-210元/吨。此方法可使低品质粉煤灰改性为Ⅰ级或优质粉煤灰，使其很好的满足高性能混凝土的需要，具有广阔的经济效益和社会效益。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：刘娟红

办公电话：010-62333731

电子信箱：juanhong1966@hotmail.com

## 生活污水深度处理技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

连续自动反冲洗滤塔为目前国外成熟、先进的生活污水深度处理技术，主要包括两级连续自动反冲洗过滤过程。第一级连续自动反冲洗过滤为连续生物过滤，在此过程中污水通过附有生物膜的石英砂滤料时会发生生化反应和部分物理吸附反应，从而可以有效的去除污水中剩余的有机污染物和部分无机物质。第二级连续反冲洗过滤为连续吸附过滤，主要是利用矿渣滤料的高比表面积和孔隙度对污水中有机物和无机物进行吸附去除。用于相关钢铁公司及电厂的生活污水深度处理回用工程项目。

(1)  该技术先进成熟，运行可靠，处理效果好，能保证出水水质达到处理要求，处理后出水可作为生产补充水、厂区绿化等其他非饮用目的水源。

(2)  该技术的一次性投资小，运行费用低，少占土地，最大限度的节省电能。

(3)  该技术为节能、高效的处理设备。

(4)  该技术操作管理方便，能够适应一定的水质、水量变化。

项目的关键数据

连续自动反冲洗滤塔为钢制一体化设备。外形尺寸：直径为2550mm，高为5400mm。处理能力为50m3/h，过滤面积为50m2，滤速为10m/h，砂量为9.8m3，空压级功率为5.5kw。经过两级的连续自动反冲洗过滤，可有效去除经过活性污泥法处理后的生活污水中的80%~90%有机污染物和无机物。

应用范围：连续自动反冲洗滤塔适用于生活污水深度处理回用工程，尤其适合于大型的钢铁企业及电厂的生活污水深度处理回用工程的应用。

◆经济效益及市场分析

市场前景预测

目前生活污水处理回用已经成为国内外解决水资源短缺及保护生态环境的重要措施之一。因此，作为一种成熟、先进生活污水深度处理技术，连续自动反冲洗过滤技术具有着广阔的市场应用前景。

投资额、规模、收益

采用连续自动反冲洗过滤技术进行生活污水深度处理的处理成本约为0.432元/m3，而一般水源供水的收费标准约为0.6元/m3，则生活污水处理后回用的利润为0.168元/m3，如果按每天回用1万吨，每年300天计算，每年可节省运行费用50.4万元，同时可节约50万元的排污费用，即可实现总利润100.4万元，每年的投资回报率为5.3%。

近几年推广情况

目前已在西柏坡电厂的污水深度处理工程中得到良好的应用效果，同时长治钢铁公司及大同电厂也均决定选用该技术进行生活污水深度处理。

◆联系方式

联 系 人：李正要

联系电话：010-81987287

电子邮箱：zyli0213@sina.com

## 液压破碎锤

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

液压破碎锤简称为液压锤或破碎锤，又称为碎石器、冲击器、液压镐，是一种以液压为动力，驱动活塞往复运动冲击钎杆，由钎杆破碎岩石、混凝土等物体的机械设备。

液压破碎锤分为手持式与机载式。手持式液压破碎锤机重15-30kg，机载式液压破碎锤又分为小、中、大型。液压锤产品已系列化，近年来又有液压钳、液压剪等拆除、抢险用的产品问世。

北科大研制液压破碎锤已二十多年，一直跟踪国际液压破碎锤的技术发展，对世界各国的液压锤结构、原理、性能进行深入分析研究，可以提供从手持式到机械式大中小型液压锤的技术服务。

◆经济效益及市场分析

1、液压破碎锤已广泛应用于矿山的破大块（二次破碎），建筑物拆除，道路、桥梁拆除，冶金行业的拆炉、拆包等领域。液压锤又分为移动式与固定式。移动式液压锤大都安装在液压挖掘机、装载机，两头忙上。

2、我国的装载机年产销量已突破10万台，挖掘机年销量也达到4－5万台，即使有5-10%的装载机与挖掘机配备液压锤，市场容量也十分可观。我国至今尚无液压破碎锤的产销量、销售额的统计数字。据日本统计资料，2003年日本液压破碎锤总销售额为18.542万美元，占当年日本工程机械总销售额的1.74%, 我国工程机械销售额2003年已超过1000亿人民币，按照这个比例计算，我国液压破碎锤的市场容量约为18－20亿人民币。

目前的机械产品日趋薄利化，向对于大多数机械产品而言，液压破碎锤的利润还是比较高的。

目前，国内市场上的液压锤绝大多数是韩国、日本、德国、芬兰、意大利的产品。二十一世纪以来，国内也有一些厂家纷纷上马，生产液压锤，但是完全自主开发、而且能和国外液压破碎锤著名品牌抗衡的产品，还几乎没有出现。

液压破碎锤锤机重不大，大型液压破碎锤一般锤重不大于2000kg，小型锤只有几十公斤。所需的厂房不大，设备也不多，投资额几十万到几百万即可。

商机稍纵即逝，对液压破碎锤感兴趣的厂商，可以看一看《工程机械》、《建筑机械》、《工程机械与维修》等专业杂志，参观北京的国际工程机械展(逢单年举行)，与上海的“宝马国际工程机械展”（bauma china，逢双年举行），杂志与展会上都有大量关于液压破碎锤的产品信息。

◆联系方式

联系人：周志鸿

联系电话：010-62332779   010-62333409    010-62332465

传真：010-82381628

电子信箱：bkdzzh@163.com

## 安全管理信息系统的研究与开发

◆所属领域

信息

◆项目简介

本项目研究了安全信息在安全管理中的重要性及建立安全管理信息系统的必要性，并对比了传统和现代安全管理信息系统的模式。结合我国安全信息管理的实际情况，并以首都钢铁集团公司、太原钢铁集团公司的应用需求开发了安全管理信息系统软件。

该安全管理信息软件使用Delphi7.0语言编写，采用Access2003数据库管理系统，可运行于Windows98/ Windows2000/ Windows XP等操作系统，该软件的数据库结构和报表结构符合国家安全生产监督管理局发布的《伤亡事故统计报表制度》的规定，涉及的行业标准符合GB/T4754-2002。该软件的功能主要分为五大模块：系统维护、安全信息管理、安全分析、安全评价和系统恢复。系统维护模块主要实现企业基本信息管理、用户权限管理以及系统备份等功能；安全信息管理模块主要实现安全信息的录入、修改和删除，对安全信息的综合查询和分类统计，并且输出两个报表；安全分析模块主要采用事故树分析法对企业常见伤亡事故进行事故树定性分析（最小径集、最小割集和结构重要度）和定量分析（顶上事件发生概率、概率重要度和临界重要度）；安全评价模块主要采用安全检查表法对企业生产系统进行综合打分并得出结论；系统恢复模块主要实现当系统出现重大问题时对系统中的数据进行恢复。

目前与有关企业合作，按用户要求进行个性开发，使管理信息系统软件更加实用。该项目的研究成果达到国内领先水平，所开发的软件运行稳定，界面友好，操作方便，简单实用。

应用范围：该项目可应用于各企事业单位的安全管理，行业包括农、林、牧、渔业，采掘业，制造业，电力、煤气及水的生成和供应业，建筑业，地质勘探业，交通运输业，房地产业等等。

◆经济效益及市场分析

该项目在计算机上运行，分为单机和网络两种方式，无须其他硬件、软件投资。随着计算机在各行业的广泛应用和安全信息管理的迫切需求，该安全管理信息系统软件应用前景广阔。

应用及推广情况

该项目在多个厂矿企业进行了应用，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目投资少、应用容易，应用前景广阔。

◆联系方式

联系人：谢振华

联系电话：010-62336149

电子邮箱：xiezhenh@sohu.com

◆项目的相关资料

该软件针对不同行业开发，这里仅介绍非煤矿山安全管理信息系统的运行界面。

（1）系统主界面

（2）安全信息管理界面

（3）事故树分析界面

（4）安全评价界面

## 等离子体尾气治理方案

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

盘锦市远东锦星化工有限公司在生产DMSO、MSM过程中，每个生产过程都有刺激性恶臭气体和化工下脚料排放。为此企业采用了焚烧技术处理这些废弃下脚料，并把各个车间排放的臭气一并焚烧处理。但在化工下脚料和臭气的焚烧过程中还会排放很多难闻的恶臭气味，给现场工人和周围居民造成很大的身心危害。通过现场考察，估计造成焚烧炉尾气难闻的主要原因是炉温较低，有机物在炉内燃烧不充分造成的。在这种情况下，可以利用臭氧的强氧化特性对尾气中的剩余尾气及时再处理，避免“漏网”显恶臭气体的排出。

治理方案

在焚烧炉尾气排空烟囱底部安装一个尾气与臭氧气体混合的反应器，或在引风机的进风口安装臭气和臭氧进行混合反应的混合器，反应完毕后尾气就可以排放。

◆经济效益及市场分析

1、技术可行性：臭氧可将绝大部分无机和有机的显恶臭物质氧化掉，尤其是含硫、含酚的常规恶臭气体。

2、经济可行性：臭氧的运行成本较低，且操作简单、维修费用很低。

3、该技术操作简单、安全、可靠，

◆联系方式

联系人：孙春宝

联系电话：010-62333766

## 高效节能机械转子离心分离式烟气净化器

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

一、性能与特点

·分割粒径dc50小于2 (m；

·设备阻力300～1000 Pa；

·能耗低，处理量为12000 m3/h时，功率消耗为5.5KW；

·设备寿命达到旋风除尘器的3倍以上；

·处理烟气温度突破350℃可以达到500℃。

二、工作原理

机械转子离心分离式烟气净化器是利用机械转子超强离心除尘，并耦合空气动力分离、雾珠捕集和过滤三种除尘作用的先进烟气净化设备。

图1是机械转子离心分离式烟气净化器的基本工作原理图。含尘气流从上部切向进入，形成初步旋风，进口气动力分离器(3)将气流穿透的方向调整到与颗粒动量钝角相交，一部分颗粒完成惯性或气动力分离到达边壁，从粗料卸料口排出。透过进口气动力分离器进入主离心腔的颗粒与气流经过盘状旋转针轮(4)加速，紊乱的旋风变为有统一加强角速度的涡旋场气流，颗粒物被针苗撞击或随旋流获得切向速度向边壁运动到达分隔筒(5)，沿边璧落入料斗，自细料卸料口排出。中心净化后的气体经过下部锥形气动力分离器(6)从轴心区域引出。

机械转子离心分离式烟气净化器所采用的转子是一种线材环周均匀密集排列、挂苗分层组合在轮毂上组成的盘形针轮，见图２。针苗末端自由，启动阻力小。针苗密度大。针轮在转动中和磨损过程中能够自我调整动平衡。颗粒在径向能自由离心运动。

机械转子离心分离式烟气净化器是一种轴流式转子离心机械除尘设备，既可以干法高效高温除尘，又可以半干半湿法运行，此时效率更高；同腔可兼容脱硫脱臭功能等。

三、规格型号

有1500～3000转/分的不同转子速度适应不同的颗粒级配和入口浓度来保证排放达标；有常温、150℃以上高温的传动部件适应不同的工况；其安装尺寸与技术性能指标见表1。

表1   机械转子离心分离式烟气净化器安装尺寸与技术性能

| 处理风量 /m3/h | 配备电机功率 /kW | 除尘器安装净尺寸/mm | 重量 /kg | 噪声 /分贝 | 阻力 /Pa | 干法分割粒径 dc50/(m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进口(高×宽) | 出口(φ) |  |  |  |  |
| 2000 | 1.5 | 236×236 | φ250 | 220 | 75 | 300～ 500 | <2 |
| 3000 | 2.2 | 276×276 | φ306 | 320 | 75 |  |  |
| 6000 | 3.0 | 356×356 | φ416 | 440 |  |  |  |
| 12000 | 5.5 | 508×508 | φ550 | 800 |  |  |  |

图1  机械转子离心分离式烟气净化器工作原理示意图

1-电机  2-传动装置   3-进口气动力分离器   4-针轮转子    5-分隔筒

6-出口气动力分离器   7-壳体   8-出气口   9-细料卸料口   10-粗料卸料口  11-进气口

图2  机械转子离心分离式烟气净化器针轮转子示意图

四、使用寿命

本设备引入磨损动量设计来提高设备使用寿命。磨损动量是颗粒质量和速度的乘积。只有当磨损动量达到一定值时颗粒才有磨损能力。因为切向进气，气流遇到覆盖整个进气腔的气动力分离器时减速，加上颗粒动量方向与气流要穿过的孔向大角度相交，迫使很多颗粒提前分离和沉降。这部分物料以大颗粒为主，它们没有被加速的机会，从而使颗粒的磨损动量得到大幅消减。只有小于50 (m的颗粒能进入主离心区，被针轮加速，其形成的磨损动量很小。转子磨损一般局限在针苗外周很小的区域，磨损后设备的技术性能不会显著降低。转子的磨损寿命大于设备的寿命。

壳体的磨损动量按照10～12 m/s的管道风速设计。可以保证连续运行8年以上的使用寿命。

五、应用案例

机械转子离心分离式烟气净化器以其高效节能的优势，可广泛应用于锅炉烟气除尘，钢铁冶金、建材、工业窑炉高温除尘等。

应用实例一、某厂燃煤锅炉除尘系统设计。锅炉规格为1 t/h，链式炉排，系统排放口烟气量4500 m3/h。设计处理能力为5000 m3/h，除尘器装机功率1.1 kW，转数为1450 r/min ，壳体尺寸为φ74×140 cm。锅炉稳态运行下实现了烟尘排放浓度低于50 mg/m3的良好指标。连续运行7个月后，衬体内壁、转子和主壳体无明显磨损迹象。估计该除尘器单体寿命可达7年以上。

应用实例二：某厂喷砂车间除尘。设计处理能力为3000 m3/h的一台Ⅰ型机械转子离心分离式烟气净化器与一台Ⅱ型机械转子离心分离式烟气净化器在引风机前后串联进行两级干法除尘，除尘器负荷为1.5 kW，2960 r/min 和2.2 kW，2960 r/min。配置引风机负荷为2.2 kW，2960 r/min。出口风量3100 m3/h。第一级Ⅰ型机械转子离心分离式烟气净化器的分割粒径小于4.4 (m。

应用实例三：某小型手烧锅炉除尘。用最新改进的机械转子离心除尘结构，除尘器负荷为2.2 kW，转速为2940 r/min，引风机负荷为2.2 kW，达标排放。

◆联系方式

联系人：孙春宝

联系电话：010-62333766

电子信箱：suncb@ces.ustb.edu.cn

## 焦炭厂焦屑的综合利用及其关键设备

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

1、焦屑综合利用工艺

冶金企业使用的焦炭，除了要求有合格的质量成分外，还有一定的粒度要求。因此，炼焦厂要把生产的焦炭进行筛分才能达到出厂要求。一般，筛分出来的焦屑用途不大，价格很低。

为了提高炼焦企业的经济效益，我们成功开发出一套焦屑利用工艺，就是把焦屑粉碎后加入到原煤里，再进炉炼焦。实践证明，通过该工艺炼出的焦炭，不但质量不受影响，而且还改善了焦化过程。该工艺的实施，提高了焦屑的经济附加值。

图1 焦屑综合利用工艺

2、磨屑设备――立式行星磨

由于新筛分出的焦屑含水量很高，传统的磨矿设备球磨机在磨焦屑时效率很低，雷蒙磨根本无法正常工作。

北京科技大学突破传统的研磨理念，研制开发出一种集所有研磨作用于一体的复式行星磨机。这种设备的工作原理如图2所示。它是一种独特的高速行星式辊轮磨机。立式高压辊磨机的独特设计，可使物料在粉碎腔内同时受到挤压、剪切和研磨三方面的复合作用，使得被磨物料能够最大限度的利用输入的能量进行粉碎。

图2 立式高压辊磨机结构简图

立式高压辊磨机的单位体积处理能力为球磨机的15～20倍，而其能耗仅为球磨机的2／3左右。它具有破碎比大的特点，其破碎比可达40～100。立式高压辊磨机与高性能的分级机配合使用，可使平均粒径10mm的物料一次磨细至50(m，且动力消耗较少。

◆联系方式

联系人：孙春宝

联系电话：010-62333766

电子信箱：suncb@ces.ustb.edu.cn

## 运输装备技术

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

1、多轴线重载挂车制造技术

重载多轴线挂车可单独和拼接起来使用，以满足大吨位重载不同用途的需要，提高了挂车的利用率，降低了制造和运输成本。

2、大件运输液压转向盘制造技术

两种大件运输液压转向盘，满足多轴线平板运输车大件运输的需要。实践证明，在运载大件物资时通过使用液压转向盘，可以减少平板运输车拼接轴线50%以上，降低运输成本（30%以上），平板车故障率也会大大减少。

3、模块化挂车液压悬架制造技术

本设计综合了国内外重型运输车液压悬挂系统的优点，设计了一款新的液压悬挂系统。采用模块化设计，悬架为焊接件，既适用于不同宽度重载轮胎，又能满足车辆宽度要求。该系统具有结构简单、外形紧凑、重量较轻，焊接工艺好，成本低，使用范围广等特点。

4、多轴线挂车转向机构优化计算软件

本软件是针对多轴挂车转向机构参数的优化设计而开发的。实现了转向机构的最优化，有效的改善了转向机构的性能，减小了轮胎等零部件的磨损。本软件不但给出了设计变量的最优解和优化过程的数据文件，而且还能对设计变量圆整值的合理性进行检验。使用本软件设计得到的转向系统其转向角度偏离理想转向角度的差值明显小于没有经过本软件优化的转向系统，这个效果不但在小角度转向范围内存在，在大角度转向范围内更加的明显。

本软件是完全基于windows界面的可安装软件包，和windows操作系统软件的风格一致，界面人性化，操作简便，通过自带的帮助文档和说明就可以很容易得学会使用。

5、大型减速机功率提高改造技术

该技术通过对齿轮技术参数的优化、改变制造加工工艺、改善润滑冷却等措施来实现减速机系统的整体优化，达到对大型减速机整体系统的扩能改造、提高减速机功率目的。

6、渣灌列车制动技术

改造隔离车制动装置，提高其制动效能。采用磁制动装置作为辅助制动和驻车制动。

7、PMD2004设备远程监测和故障诊断系统

本系统是基于虚拟仪器技术和互联网络通讯技术而开发出来的设备远程监测和故障诊断，可以在远端监测设备的运行状态、对设备故障进行诊断和设备剩余寿命进行预测。系统具有很强的扩充性，预留接口，可以方便地挂接其它软、硬功能模块，如ERP、视频监视模块等。该系统采用独特设计的具有高抗干扰性和防爆性能的振动传感器总成、传感器二次仪表采用独立分体式积木(模块)结构，便于维护和安装调试。

本系统具有广阔的市场前景。目前本系统已在油田和冶金企业得到应用，取得了很好的经济效率和社会效率。

◆联系方式

联系人：石博强

联系电话：010－62332865

电子邮箱：shiboqing@sohu.com

## 含溴固体杀菌灭藻剂生产技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

在工业用水中，由于生产物料和外界成分的进入等因素，一般都含有数量不等的无机物和有机物，特别是敞开式工业循环冷却水中有充足的微生物生长所需要的溶解氧、营养物质和水温条件。微生物的滋生会使循环水系统设备壁上产生生物垢，它不仅会使设备的换热效率降低，影响生产效率，同时还会造成设备的堵塞、腐蚀。杀菌灭藻剂的使用是杀灭或抑制菌藻滋生的有效手段之一。

北京科技大学环境与节能工程研究中心经过潜心研究，通过复选优化的方法开发出一种含溴固体杀菌灭藻剂。本产品主要特点是含溴高效低毒，衰变速率快，鱼类及小白鼠毒性实验结果表明（LD50经口）本产品属于低毒级或极低毒级，对环境的影响可以忽略；本产品适用温度广（10~70℃），在较高温度下仍能发挥效力；pH适应范围宽（5.0~10.5），在碱性环境中仍表现出强的杀生活性；稳定性好，能与常用的稳定剂配合使用；水处理费用低；对水中的硫酸还原菌、铁细菌有特效；本产品也有较好的剥离粘泥的效果；由于以固体形式存在，该产品便于运输和保存。

该产品质量指标：

| 外观 | 有效溴组份% | pH | 溶解度（20℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 白色或淡黄色结晶或颗粒 | ≥45 | 6.0~7.0 | 30g/100g水 |

应用范围：本品适用于电厂、钢铁厂、化工厂等大型工业企业冷却水、冲洗用水和游泳池水的杀菌灭藻处理。

◆经济效益与市场分析

本产品在循环冷却水系统方面的市场广阔，应用领域不断扩大，产业化速度极快，可以为企业带来可观的利润。本产品生产成本9000元/吨，市场售价13000元/吨，年产1000吨规模，投资约需50万元。根据当今市场需求量，两年就可以收回投资。其经济效益和社会效益非常显著。

◆联系方式

联系人：宋存义

联系电话：01062332022

传真：01062333201

电子邮箱:hj@hj.ustb.edu.cn

## EDI水处理设备

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

填充床电渗析器（EDI）是一种在电渗析器淡室隔板中装填阴、阳树脂的新型处理装置。EDI技术是水处理工业的一场成本革命，取代传统离子交换除盐工艺，生产高纯水的无污染水处理新工艺。其最大的特点是利用电而不是酸碱对树脂进行再生，具有出水水质稳定、运行费用低、操作管理方便、占地面积小等优点。

我国电渗析技术起始于本世纪中期发展起来的一项水处理技术，它与反渗透、超滤等统称为膜分离技术。电渗析装置操作简便，运行可靠，效率高，占地少，适合于各种规模的水处理需要，因而在国民经济各领域中的应用正在不断扩大。

本项目研制的是一种新型的EDI设备，将树脂的填充作为研究的重点，其性能、脱盐与再生机理与同类产品有很大区别。

应用范围：可广泛应用于医药、电子、电力和表面清洗等工业领域和火力发电厂制备高压锅炉补给水，也可用于多种工业提供低压锅炉补给水和用于服务行业提供生活用水，放射废水处理，甚至还可用于海水浓缩、果汁脱酸、电解食盐制碱、液体葡萄糖纯化等领域。取得了很好的经济效益，受到广大用户的青睐，使水处理技术的发展进入了一个崭新的阶段。

◆经济效益及市场分析

EDI技术出现，更进一步降低了运行成本，无酸碱消耗，对环境不造成任何污染，使我们真正进入绿色水处理的时代，且能耗少，每产水3.8m3/h，耗电1kw。目前，市场上常用的多为国外产品，如Ebara、Orgamo、Nomura、Nippon Rensui和Elga。但其共同特点是费用高。据有关数据推算，我国用于制取脱盐水的年耗酸量为2000万吨左右，年消耗碱量为500万吨左右，这些酸碱将会造成大面积水体污染。所以本产品如进行市场开拓，肯定会有良好的发展前景。其经济效益和社会效益都会异常显著。

◆联系方式

联系人：宋存义

联系电话：01062332022

传真：01062333201

电子邮箱:hj@hj.ustb.edu.cn

## 生活污水净化工业回用技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

随着生产的不断发展，水资源的使用量不断增加，为节约新鲜水的用量，保护和合理利用有限的地下水资源，生活中水经深度处理后用于工业生产是提高水资源利用率的有效方法。“混凝+气浮+纤维束过滤工艺+杀菌”是北京科技大学环境与节能工程研究中心研究开发的一种较为先进的深度水处理技术。生活污水经该方法深度处理后，CODcr、BOD5、SS、硬度、碱度等指标均达到或高出了工业冷却水水质标准，可用来替换原来的地下井水用于工业生产的循环冷却用。本技术还可根据不同二级出水水质和不同的生产要求，选用超滤、反渗透、EDI等技术进行深度处理。“混凝+气浮+纤维束过滤工艺+杀菌”深度处理工艺流程图如下：

处理指标比较：

| 序号 | 项目 | 国标二级出水指标（mg/L） | 国家冷却水标准（mg/L） | 本技术处理出水指标（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 120 | 50 | <20 |
| 2 | BOD5 | 30 | 30 | <8 |
| 3 | SS | 30 | 30 | <15 |

应用范围：该技术可广泛应用于城镇生活污水、工业污水的深度处理，是将排水与给水紧密连接起来的关键环节。

◆经济效益及市场分析

中水回用的意义药从环境、社会和经济三效益综合考虑，结合现实经济状况对中水回用进行投入、产出综合分析。城市污水处理的出水经深度处理后回用于工业、市政景观、城市杂用水技术的推广，不仅缓解了水资源的紧张局面，提高水的利用率，还可以改变城市污水处理厂只投入无产出，没有经济效益的现状。社会效益、环境效益以及经济效益显著，对城市建设和经济腾飞起到了重要的作用。

◆联系方式

联系人：宋存义

联系电话：01062332022

传真：01062333201

电子邮箱:hj@hj.ustb.edu.cn

## 工业污水处理技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

本中心根据各种废水的不同特征采取多种不同的方法进行处理。到目前为止，本中心已经开发出包括电镀废水、电厂冲灰水、酸洗废水、医院废水等多种工业废水处理工艺。

电镀废水处理新技术在传统絮凝方法基础上经过创新，开发新型设备，实现了在全碱性条件下处理含铬、铜、锌、镍等重金属以及含氰的混合电镀废水。该工艺可靠，设备品种规格齐全，体积小，重量轻，结构紧凑，抗腐蚀，操作简单，维修方便，处理废水效率高，费用低，处理后的水质优于国家规定的环保标准。投放市场后，深受用户欢迎。

电厂灰水中含有大量细小的悬浮物，我们采用新型消能物化絮凝沉法是根据复合化学元素离子静电荷吸引以及络合聚集的原理，使灰水中的有机、无机悬浮物及各种有害物质得到有效的去除。使灰水水质回用或达标排放。北京科计大学研究开发的装有新型切线消能槽（旋流装置）的导流斜管式沉降水处理系统，已获得了国家专利。该技术采用多项独创设备，包括自动搅拌刮泥机、自动去浮机、竖流斜管倒流效能沉淀池等。改进后的沉降系统具有水流取向合理，悬浮物去除率高，自动刮泥，运行维修简单方便等特点。

医院废水处理技术采用双虹吸加药装置，可实现定量自动加药，在保证消毒杀菌的基础上，降低了出水当中的残药量，减轻了对环境的影响。设备工艺流程图

应用范围：工业废水包含面极广，如大型钢铁联合企业、水泥厂、电厂、煤矿、炼油厂等，或者小型皮革厂、塑料厂、机械厂、钢管厂等，都会产生各种各样的工业废水，其废水都需要处理才能达标排放。

◆经济效益与市场分析

对各种工业污水进行处理，不但可以保护厂区周围环境，保护地下水体，而且可以减少企业缴纳排污费带来的经济损失。污水经过处理后还可以用于厂区绿化、冲洗等方面，节约了企业为这些方面的额外支出，有着据大的经济效益和市场效益。

◆联系方式

联系人：宋存义

联系电话：01062332022

传真：01062333201

电子邮箱:hj@hj.ustb.edu.cn

## 密相干塔烟气脱硫技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

SO2的排放对人类健康和生态环境带来严重的危害，而烟气脱硫系统是目前控制SO2排放的最切实可行的方法。密相塔烟气脱硫技术是北京科技大学环境工程中心针对我国在烟气治理方面的基本情况研究开发的新技术，它同其它半干法脱硫技术一样具有投资少、占地面积小、无废水排放等特点，此外，它较其它的钙基半干法具有更高的脱硫效率和钙的利用率、且系统安全、可靠，运行费用低。

密相塔烟气脱硫工艺主要由烟气净化和脱硫剂循环两个过程组成：

除尘后的烟气经由输烟管道从脱硫塔的上部与脱硫剂同向并行进入塔体，在内构件的搅拌作用下，烟气与脱硫剂均匀混合，充分反应。反应后的烟气由脱硫塔底部夹带着大量颗粒物进入布袋除尘设备，除尘后的干净烟气经动力风机排放到大气中。

除尘器收集到的循环灰经气力输送至脱硫塔低与少量新灰由提升机提升到塔顶加湿机内，加湿活化使含水量保持在3%～5%之间，形成具有较好流动性的脱硫剂，后经布料器布入塔内。与烟气反应后少部分脱硫剂落到塔底，大部分随烟气进入除尘器内被分离下来作为循环灰继续使用。

在烟气净化过程中发生了如下反应：

CaO＋H2O→Ca(OH)2，

Ca(OH)2＋SO2＋H2O→CaSO3·1/2H2O，

CaSO3·1/2H2O＋O2＋H2O→CaSO4·2H2O，

Ca(OH)2＋SO3＋H2O→CaSO4·2H2O

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

Ca(OH)2+2HCl→CaCl2+2H2O

此工艺具有以下主要特点：

(1) 脱硫效率高，系统对烟气污染负荷变化较大的适应能力强。在设备正常运行下，脱硫效率能够保持在90%以上，系统出口烟气的含硫量能够维持在150mg·m-3以下,且烟气入口含硫量的较大幅度变化对出口烟气的含硫量影响不大。

(2) 系统采用脱硫剂循环利用的方法，使除尘器脱下的循环灰与新灰均匀混合，经加湿机加湿活化后布入塔内与烟气反应。脱硫剂循环系统很好的解决了钙基干法脱硫技术中钙利用率低的问题，且使副产物的处理量大幅度减少。

(3) 脱硫剂在进塔前先增湿活化，使CaO转化为更易于与SO2发生反应的Ca(OH)2，提高脱硫效率。含湿量为3%~5%的脱硫剂亦具有较好的流动性，系统不易发生板结、堵塞和腐蚀等湿法和部分半干法常出现的问题。

(4) 脱硫塔内安装了重要的内构件——搅拌轴，它能很好的加强烟气与脱硫剂的混合和系统湍流烈度，强化传质、传热，提高反应速率；而且能延长脱硫剂的反应停留时间。搅拌设备会使脱硫剂颗粒之间剧烈碰撞、摩擦，剥去表面的反应产物，不断地暴露出新的表面，使内部的CaO得到充分的反应，可使脱硫效率和脱硫剂的利用率得到充分提高。

该技术申请专利十多项，已成功应用于烧结烟气脱硫工程中。

应用范围：该技术可应用于钢铁企业烧结厂烟气脱硫系统、燃煤电厂烟气脱硫系统、焚烧炉烟气脱硫系统。该技术已在石家庄钢铁公司烧结工序烟气脱硫系统中得到成功应用；武钢昆钢公司、攀枝花钢铁公司等企业亦采用该技术进行烧结厂和电厂的脱硫，目前正在建设中。

◆经济效益及市场分析

对工矿企业烟气的治理是大气污染控制的有效途径,烟气脱硫是改善空气质量、减少酸雨产生的最佳方法，密相塔脱硫技术在欧洲20多套电厂脱硫系统中成功应用，且已证实其成熟、可靠，北京科技大学环境工程中心将其吸收、消化和改进，在国内得到成功的工程应用，社会效益、环境效益以及经济效益显著，具有广阔的应用前景。

◆联系方式

联系人：宋存义

联系电话：01062332022

传真：01062333201

电子邮箱:hj@hj.ustb.edu.cn

## 利用矿山固体废料制作建筑装饰用微晶玻璃

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

建筑装饰用微晶玻璃（商品名玉晶石）是微晶玻璃的一种，是一种新型人造石材。它是用一定成分的砂、石原料经熔融--水淬成玻璃质细粒--成形--升温晶化而成的多晶陶瓷，为结晶相与玻璃相的复合体。其抗压强度、抗折强度、光泽度、硬度、耐酸碱性等性能均达到或超过高档天然花岗石材（见下表），可制成异形，花纹美观，颜色可按市场需要人为调配，并可配制出天然石材所没有的兰色、黄色等色调，尤其是其没有放射性，因而备受建筑业青睐。其主要成分为SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Na2O、K2O等，许多尾矿废石的成分与之相似，在玉晶石原料中可占到30%以上，若再加上一些废玻璃等，固体废料在原料中可占80~90%。

| 性能 | 密度(g/cm3) | 抗折强度(MPa) | 抗压强度(MPa) | 莫氏硬度 | 光泽度 | 耐酸性 | 耐碱性 | 吸水率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉晶石 | 2.7 | 45 | 240 | 6.5 | 95 | 无变化 | 无变化 | <0.1 |
| 天然 花岗石 | 2.7 | 15~17 | 60~300 | 5.6 | 90 | 1 | 0.3 | 0.3 |

本项目来源于原冶金工业部，项目研究成果达到了国内领先水平。

应用范围：玉晶石主要用作建筑物内外墙、地面、柱面装饰面料，桌面、厨房、卫生间台面，尤其适用于地下建筑。

◆经济效益及市场分析

在我国，随着房地产业的飞速发展，对高档建筑装饰材料的需求猛增。仅北京地区每年需要建筑装饰材料约60~80万平方米。当前国产花岗石材价格随品种、质量不同在150~1000元/㎡之间波动；进口花岗石材价格在600~1000元/㎡；国内目前市场价约280元/㎡，已在人民大会堂、新首都机场、上海明珠电视塔、上海国际会议中心、广州地铁站等上百处地方用于内外墙装修。

国内外目前玉晶石均用纯化工原料生产，若以尾矿、废石等固体废料为原料，则能节约原料费用，从而大大降低成本。据推算，尾矿玉晶石的成本约150~190元/㎡。尾矿玉晶石可以质量不低于甚至超过天然花岗石、色彩独特、成本价格低于同档次天然花岗石和普通原料玉晶石、享受国家免增值税和5年所得税的优惠等优势而进入市场。

一条年产2万平方米（最小规模）的生产线预计需设备投资250万元，厂房投资3000㎡，流动资金350万元，职工70~80人，能源使用天然气、液化气、柴油和重油、发生炉煤气均可，预计产品成本180元/㎡，售价280元/㎡，投资回收期1.5年。

广东汕头、重庆涪陵、安徽安庆等企业，采用我校技术，普通原料玉晶石已分别于2000年、2001年、2003年投入批量生产，规格2000㎜×1000㎜×20㎜。

◆联系方式

联系人：袁怀雨、李克庆

联系电话：010-62332264

电子邮箱：bkdyhy@163.com

## 掘进巷道粉尘控制技术的研究与应用

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

结合我国矿井的生产技术条件，在现场调查、理论分析和实验室相似模型实验研究的基础上，研制出适用于机械化掘进工作面除尘的高效、实用、新型的自激式水浴水膜除尘设备。

除尘器结构主要有上下导流叶片、脱水器、水箱、轴流式风机、排浆阀和注水孔等组成。其除尘过程是含尘气体由进风口进入除尘器转弯向下的导流叶片冲击水面，较大的尘粒由于惯性作用落入水箱中，而较小的尘粒随气流以较高速度通过上导流叶片间的弯曲通道时，与激起的大量水滴充分碰撞而被捕获沉降。含尘含水的气流又在离心力的作用下，在除尘器内壁和上下导流叶片上形成一定厚度的水膜，将尘粒捕集下降。再由脱水器除掉气流中的水滴水雾后，经轴流风机排出到巷道中；其除尘机理主要是气流中的尘粒与液面 和雾化液滴之间产生惯性碰撞、截留、扩散等作用。 总之，这种除尘器具有水浴、水滴、离心力产生的水膜等三种除尘功能，因而可得到较高的除尘效率。另外，被水滴捕集落入水箱里的粉尘，沉积到水箱底部或随气流冲击不断搅动，当水箱中浓度达到一定值后，通过排浆阀定期排出，并冲洗水箱，由供水管补充新水。

经专家鉴定：研究成果整体达到国际先进水平，并获得国家安全生产监督管理局第一届安全生科技成果三等奖，被列为国家安全生产监督管理总局2005年度重点科技推广项目。

◆经济效益及市场分析

本项目研制出的自激式水浴水膜除尘器与相配套的掘进工作面除尘系统，已在邢台矿业集团东庞煤矿，开滦集团唐山矿、荆各庄矿等矿井机械化煤巷掘进工作面中得到广泛应用，应用结果表明：使用该套除尘系统可使掘进机司机处粉尘的降尘效率达到84%以上，呼吸性粉尘的降尘效率达到70%以上；除尘系统风机出口处后，巷道中粉尘的降尘效率达到95%以上，呼吸性粉尘的降尘效率达也到83%以上；而除尘器本身的除尘效率可达到99%以上。另外，该种除尘设备还应用到天府矿务局摩心坡煤矿回风巷除尘和其它矿井的翻罐笼除尘。

总之，由该项目研究的成果，目前已在多个煤炭企业掘进工作面中得到应用，而且正在不断地推广应用。为控制掘进工作面的粉尘，改善工人的作业环境，提高机掘工作面的掘进速度，预防和减少工人尘肺病的发生起着极其重要的作用，由此带来巨大的社会和经济效益。且具有较大的推广应用前景。

◆联系方式

联系人：蒋仲安

联系电话：010-62319591

电子信箱：jza1963@263.net

## 矿山岩体破裂的微地震定位监测系统

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

微地震监测系统是通过监测岩体破裂产生的震动或其他物体的震动，对监测对象的破坏状况、安全状况等作出评价，从而为预报和控制灾害提供依据的成套设备和技术。该监测系统可广泛应用于矿山岩体破裂的定位监测，是预测预报顶板垮落、矿井突水、煤与瓦斯突出、冲击地压等的有效工具，也可根据监测到的岩体破裂的范围和破裂程度，确定导水裂隙带高度、开采上限和巷道的合理位置等重要参数。微地震监测系统也可应用于建筑物安全监控、大坝和边坡稳定性监测、核废料储存峒室稳定性监测、隧道稳定性监测以及石油、军事等领域。

研制的适合地面和地下使用的微地震监测系统已经在山东的两个煤矿应用，监测到了采场周围岩体的破裂过程和范围，确定了高应力的范围，找到了解放层的解放区域和参数，为合理布置工作面、控制冲击地压提供了重要参数，解决了煤矿多年来探索的难题。测出了工作面周围岩体三维破裂参数，正确确定了导水裂隙带高度，为提高开采上限提供了科学依据。监测系统和相关技术总体达到了国际先进水平，部分技术达到了国际领先水平。

项目的关键数据以及性能、指标：

可以在有爆炸危险的环境应用

测点数（通道数）：64

电源：交流电220-240V

数据获取方式：自动记录并传输到控制站；或人工拷贝

定位精度：〈 10米

定位方式：多点复合定位

应用范围：

矿山领域

矿震与冲击地压监测

煤与瓦斯突出监测

导水裂隙带高度监测与开采上限确定

高应力区监测与巷道合理位置确定

解放层解放参数监测与瓦斯抽放带确定

顶板垮落过程与支承压力带监测

其它领域

边坡稳定性监测

大坝稳定性监测

隧道稳定性监测

核废料储存峒室稳定性监测

边境动态监测（军事）

◆经济效益及市场分析

本项技术的应用，不仅可以多采出矿物，而且对保障矿山安全，有十分重要的意义。

市场前景预测

这是一项具有国际先进水平的成果，在我国尚处于刚刚开始应用的阶段，我国有数千座矿山，应用的前景十分广阔。

投资及规模

初期投资200万元，初期年产50台，售价每台50万元，产值2500万元。国际同类产品售价每台100-210万元。

近几年在国内已经有2家应用，均获得成功。

◆联系方式

联系人：姜福兴

联系电话：010-62332900

电子邮箱：jiangfuxing1@163.com

## 矿山数字化生产管理系统

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

数字化生产管理系统是数字矿山建设的核心内容。系统综合运用自动控制技术、现代信息技术和先进的管理理念，使数字化生产监控、生产信息管理和决策支持信息综合服务三个方面的应用有机集成，形成了涵盖矿山生产管理各个层面的管控信息化平台，实现了管理与监控信息的集成共享，保证了辅助决策信息的实时、准确。

(1) 数字化生产监控平台

数字化生产监控平台集数据采集、处理、通信、协调、综合智能判断、图文显示为一体，面向生产现场实现集中管理，分散控制的调度指挥模式。系统集成生产作业现场各专业子系统的信息，实现对现场环境、人员、生产设备状态的监测控制，同时为生产信息管理平台提供信息源。

(2) 生产信息管理平台

生产信息管理平台通过建立完备的业务协同逻辑，封装了大量的业务流转、数据流动、存储以及信息服务等规则，借助于强大的网络数据库支持和科学系统的数据规划，紧密围绕生产计划目标，以安全生产为主线，集成生产计划、调度、安全、设备、物流等各类相关信息，为各部门的协同工作搭建信息平台，支撑业务信息在各管理部门之间的高效流转，并直接采用实时数据进行统计分析。

(3) 决策支持信息综合服务平台

辅助决策是建立数字化生产管理系统的主要目的。系统借助科学的决策分析模型与方法，将各种生产信息统一集成到浏览器平台下，实现所有生产信息的实时交互式查询及设备运行状态，作业现场信息、人员下井信息的动态查询，为决策者提供方便快捷的信息服务。

项目通过关键技术的集成创新，具有很好的适用性和先进性，投入运行后可显著提高矿山的管理水平，经济效益明显。研究成果经专家鉴定，整体技术达到国际先进水平。

应用范围：系统具有有很好的适应性和可扩展性，可直接在冶金、有色和黄金矿山推广应用。

◆经济效益及市场分析

由于矿山企业固有的特点，致使矿山企业的信息化、数字化水平远落后于一般的制造企业。随着信息技术的进步，有的矿山虽然建设了一些自动控制系统和信息管理系统，但由于缺少科学的总体规划，没有采用有效的技术集成，形成的往往是一些独立的系统和信息孤岛，信息共享程度差，影响了矿山企业自动化、数字化、信息化水平的提高。因此，推广应用本系统对提高矿山的信息化水平和数字矿山建设具有十分重要的意义。

系统及时准确地为决策者提供各种决策支持信息，辅助领导决策，提高决策质量和工作效率，保证矿山生产安全、高效，降低生产成本，从而为企业带来长远的经济效益和社会效益。

◆合作方式

技术开发、技术服务或者其它合作方式。

◆联系方式

联系人：李国清

联系电话：010-62333249，010-62332466

电子邮箱：qqlee@ces.ustb.edu.cn，hnl@ces.ustb.edu.cn

## 32t矿用自卸汽车制造技术

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

SGA3550矿用汽车适用于冶金矿山、露天煤矿、水利电力建设工地等场所运输散装物料，属于重型自卸车辆。适合在坚实路面上行使，要求路面承载能力不小于30t，最小转弯直径不小于15m，最大坡度不大于10%。主要技术参数如下：

驱动型式                  4×2

最大装载质量              32000 kg

最大超载质量              35000 kg

整车整备质量              20000 kg

最大总质量                55000 kg

外形尺寸(长×宽×高)      7850×3890×3570 mm

举升后最大高度            7160 mm

轴距                      3650 mm

前轮距                    3100 mm

后轮距                    2554 mm

最高车速                  51 km/h

最大制动距离              11.4 m(Vo=30km/h)

适用范围：用于冶金矿山、露天煤矿、水利电力建设工地等场所运送散装物料。

◆经济效益及市场分析

随着国民经济的快速发展，30t级矿用汽车倍受用户关注，小吨位自卸车在近几年具有一定的市场前景，需求量要大于重型汽车。另外，根据北方3305E汽车和北京重型的BJZ3480矿车的销售情况看，此类车型的市场潜力很大，但国内从事小吨位（30t左右）自卸车的企业为数不多。

◆联系方式

联系人：张文明

联系电话：62332510

电子邮箱：wenmingz@263.net

## 超轻硬硅钙石型硅酸钙保温材料

◆所属领域

新材料领域

◆项目简介

1．技术特点

超轻硬硅钙石型硅酸钙保温材料（容重≤170kg/m3）以普通建筑石灰及天然粉石英为基本原料，采用高压水热动态法生产。是我国首次自主开发的适合我国国情的超轻型产品，采用全天然原料，以最低的成本实现了批量工业生产。其各项指标均达到或超过日本JISA9510-1984标准。是目前所有无机硬质保温材料中容重最小，导热系数最低的一种，同时具有较高的强度。其耐热温度为1000℃，在常见的保温材料中也是较高的一种，因此可以在许多场合取代轻质耐火砖、轻质浇注料、珍珠岩制品、蛭石制品、矿棉、玻璃棉制品及耐火纤维制品。

本材料本项目所开发的170硬硅钙石型硅酸钙保温材料本产品样品检测结果如下：

容重：             170kg/m3

导热系数：         0.045W/m(K(70℃)

抗折强度：         0.29MPa

最高使用温度：     1000℃ (1000℃×3小时烧后线收缩1.04％)

2．技术成熟程度

已实现批量工业生产，并成功地进行了应用试验。

3．应用范围

适用于建材、冶金、石油、化工、电力、轻工等行业热工设备的绝热保温，属环境友好型材料。

◆经济效益及市场分析

以年产3000米3/年计，每年可新增产值810万元，可获纯利270万元。另外，本材料具有节能降耗之功效，因此还具有显著的社会效益。

◆联系方式

联系人：陈德平

联系电话： 010-62333731

电子邮箱：chendeping@ces.ustb.edu.cn

## 预均化湿法生产低标号粉煤灰水泥

◆所属领域

传统材料

◆项目简介

1．技术特点：

粉煤灰是火力发电厂的固体废弃物，其量大、占地多、严重污染环境，破坏生态平衡。一般储灰厂的粉煤灰是湿灰，使用前要烘干，这无疑会增加成本。利用CaO消化吸水和产生的相对高温，使湿粉煤灰脱水干燥来生产低标号水泥。这种工艺称预均化湿法工艺。

预均化低标号粉煤灰水泥具有价格低，生产工艺简单，吃粉煤灰量大，产品用途广等优势。不但能满足建筑施工的需要，添补砂浆水泥的奇缺，还能大量使用废物粉煤灰和减轻环境污染。

在材料中加入少量外加剂，制成改性双粉灰，强度可达5-10MPa。并于1988年通过了河北省科委组织的专家鉴定。在材料中加入少量熟料，可制备出不同标号的产品。1993年5月预均化湿法新工艺及其产品经河北省科委再次组织专家评议鉴定，认为该项成果从工艺，产品到应用技术方面属国内领先水平，具有明显的经济效益，环境效益和社会效益，可以大量的推广与使用。目前产品有25、50、75、100、175、225号的系列品种。

2．技术成熟程度

已工业化生产和应用。

3．应用范围

建筑工程中的砌筑砂浆，抹灰砂浆，地面找平层，墙面底灰砂浆以及建筑制品等。

◆经济效益及市场分析

一个年产5万吨100号产品的工厂，每年可获利150万元，且市场广阔。

◆联系方式

联系人：陈德平

联系电话010-62333731

电子邮箱：chendeping@ces.ustb.edu.cn

## 新型隔热耐火砖系列产品

◆所属领域

新材料

◆项目简介

1．技术特点

包括钙长石隔热耐火砖，钙长石结合莫来石隔热耐火砖，莫来石隔热耐火砖和刚玉—莫来石隔热耐火砖四个亚系列，二十余个品种的隔热耐火砖。该系列隔热耐火砖最高使用温度为1200℃-1780℃，具有耐火、隔热、耐急冷急热性能好等综合优点，是冶金、建材、化工、机械等行业的火焰炉、电炉等不与熔体接触的窑炉的良好内衬材料。部分产品可代替氧化铝空心球制品，部分超轻质产品可代替价格昂贵的含锆硅酸铝纤维，多晶莫来石纤维，多晶氧化铝纤维等制品，具有良好的节能效果。

2．技术成熟程度

莫来石隔热耐火砖和刚玉—莫来石隔热耐火砖两个亚系列已完成工业试验，具备规模化工生产的条件，钙长石结合莫来石隔热耐火砖正处于中试阶段，初步中试合格率95%。

3．应用范围

冶金、建材、化工、机械等行业的工业窑炉的耐火保温。

◆经济效益及市场分析

本系列产品以出口为主，全世界（除中国外）市场容量为8000万块/年。投资3000万元可形成300万块/年的生产能力。按现在国际市场价格可形成4500万元的销售额，1350万元利税。按现行出口产品退税政策，每年可获纯利润约800万元，3.5年可收回投资。

本系列产品目前在国内主要应用于进口窑炉上，或由国外设计、国内建造的窑炉上。随着我国整体工业水平的提高，其市场将会迅速扩大。

◆联系方式

联系人：陈德平

联系电话：010-62333731

电子邮箱：chendeping@ces.ustb.edu.cn

## 井巷工程特大塌方治理综合技术

◆ 所属领域

资源环境

◆项目简介

国内外几乎所有地下矿山井巷工程（包括隧道工程）在建设和使用过程中都不可避免地发生不同程度的塌方问题。其中，特大型塌方占所有塌方的10％左右。塌方是岩土工程中常见的和最主要的工程灾害，造成的经济损失和人员伤亡及其巨大。据不完全统计，近三年来，全国由于塌方造成的人员伤亡3560人，直接经济损失达120亿元，间接损失无法估量。塌方的预防及事故发生后的处理是长期困扰国内外岩土工程界的重大技术难题。

土木与环境工程学院从1993年围绕这一难题展开了研究工作，取得了一系列成果，先后获得省部级科技进步一等奖两项，二等奖两项，三等奖两项，其中以下技术构成了本项目的特色：

治理主溜井特大塌方的托斗法施工技术；

松散岩土层非套管成孔技术；

插筋劈裂锚固注浆技术；

分层多次高压注浆预应力锚固技术；

双泵双液注浆技术。

◆应用范围

本项目所取得的成果应用范围十分广泛，其核心技术可应用于铁路、公路、矿山等几乎所有与岩土有关的工程领域。

◆经济效益及市场分析

本项目技术成熟，已达应用水平，但该技术作为一项应用技术而非产品，其经济效益需在具体的对象上才能体现出来，不宜作定量的效益分析。

◆联系方式

联系人：高永涛

联系电话：62334838

电子邮箱：gaoyongt@vip.sina.com

## 复合式锚杆桩地基加固技术

◆ 所属领域

交通技术

◆项目简介

建筑物基础的沉降与失稳一直是困扰工程界的重大技术难题，长期得不到有效解决，此类问题一般都是采用工程桩、树根桩、搅拌桩等常规手段加以处治，但其工艺复杂、效果一般且造价高。从1998年起，本项目组结合具体的工程，从设计入手，创造性地提出了一项加固沉降基础的有效技术——复合式锚杆桩地基加固技术，该项技术将传统意义上的锚杆垂直布置形成群桩效应，取代了昂贵的工程桩并获得更好的工程效果。

(1)1999年，利用该技术设计并组织施工完成了京沪高速公路（化－临段）NO.4合同段沉陷路基的加固工程。

(2)2000年，利用该技术设计并组织施工完成了洛阳－三门峡高速公路NO.6合同段王庄大桥基础加固工程。

(3)2001年，利用该技术设计并组织施工完成了洛阳－三门峡高速公路NO.6合同段沉陷路基的加固工程。

(4)2001年，利用该技术设计并组织施工完成了普尔斯马特会员商店广东星宝分店营业大厅地坪加固工程。

以上所取得的技术成果将在2002年鉴定。

（5）2006年，成功应用于北京地铁10线国贸站原有立交桥桥基隔离加固工程。

应用范围：本项目所取得的成果应用范围十分广泛，其核心技术可应用于铁路、公路、矿山等几乎所有与岩土有关的工程领域。

◆经济效益及市场分析

本项目技术成熟，已达应用水平，但该技术作为一项应用技术而非产品，其经济效益需在具体的对象上才能体现出来，不宜作定量的效益分析。

◆联系方式

联系人：高永涛

联系电话：62334838

电子邮箱：gaoyongt@vip.sina.com

## 公路危桥加固综合技术

◆ 所属领域

交通技术

◆项目简介

各种类型的桥梁在经过一定时间运行后，都将出现不同程度的失稳问题，尤其是早期建设的桥梁，随着交通量增加和超期服役，许多已逐渐变成了危桥，危桥的加固问题不是一般的路桥养护问题，而是关系到能否确保人民生命安全的重大技术难题。

该项目为省部级项目，2001年6月通过山东省科技厅鉴定，认为该项目所取得的技术成果为国内外首创，并达到“国际领先水平”。其取得的主要工程成果为：

(1)1998年，设计并成功加固了滨洲黄河大桥北接线工程。

(2)2000年，设计并成功加固了104国道界河立交桥。

(3)2001年，设计并成功加固了205国道高峪铺公铁立交桥。

(4)2001年，设计并成功加固309国道淄博立交桥加固工程

(5)2004年，设计并成功加固了山东荷泽人民路公铁立交桥加筋土挡土墙。

应用范围：本项目所取得的成果应用范围十分广泛，其核心技术可应用于铁路、公路危桥、挡土墙加固等有关的岩土工程领域。

◆经济效益及市场分析

本项目技术成熟，已达应用水平，但该技术作为一项应用技术而非产品，其经济效益需在具体的对象上才能体现出来，不宜作定量的效益分析。

◆联系方式

联系人：高永涛

联系电话：62334838

电子邮箱：gaoyongt@vip.sina.com

## 利用矿山固体废料(尾矿、废石)

◆所属领域

新材料、资源环境

◆项目简介

建筑装饰用微晶玻璃（商品名玉晶石）是微晶玻璃的一种，是一种新型人造石材。玉晶石主要用作建筑物内外墙、地面、柱面装饰面料，桌面、厨房、卫生间台面，尤其适用于地下建筑。它是用一定成分的砂、石原料经熔融—水淬成玻璃质细粒—成形—升温晶化而成的多晶陶瓷，为结晶相与玻璃相的复合体。其抗压强度、抗折强度、光泽度、硬度、耐酸碱性等性能均达到或超过高档天然花岗石材（见下表），尤其是其没有放射性、易制成异形（如弧形）、花纹美观、颜色可按市场需要人为调配、并可配出天然石材所没有的色调（如兰色）等优于天然花岗石的性能。而价格相当于中档石材，如白色玉晶石可与白色大理石—汉白玉类比，前者300元／平方米，后者高达600～800元／平方米，因而备受建筑业青睐。其主要成分是SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Na2O、K2O等，许多尾矿废石的成分与之相似，在玉晶石原料中可占到30%以上，若再加上一些废玻璃等，固体废料在原料中可占80～90%。

| 性能 | 密度(g/cm3) | 抗折强度（Mpa） | 抗压强度（Mpa） | 莫氏硬度 | 光泽度 | 耐酸性 | 耐碱性 | 吸水率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉晶石 | 2.7 | 45 | 240 | 6.5 | 95 | 无变化 | 无变化 | <0.1 |
| 天然花岗石 | 2.7 | 15~17 | 60~300 | 5~6 | 90 | 1 | 0.3 | 0.3 |

本项技术为我校承担原冶金部科研课题的成果。我们提供技术服务为广东汕头、重庆涪陵和安徽安庆三家企业建成了用普通原料的微晶玻璃饰材生产线，分别于2000年、2001年和2004年投入批量生产，规格2000 mm×1000 mm×20 mm，产品经国家建材质量检测中心检测，达到国家优等品标准。 2000年8月份中央电视台“走近科学”栏目播放的《微晶玻璃》，即在北京科技大学摄制，以我们的技术及汕头国份公司微晶玻璃饰材生产线作为实例。2003年1月我们的技术通过了国家教育部鉴定，鉴定意见认为，达到国内领先水平。总之，我们提供的微晶玻璃饰材生产技术，已通过了生产实践的检验，可以负责任地说，本项技术为成熟技术，没有技术风险。因已有生产实践经验，可以只做用当地原料的少量实验室试验，不再做中试，即可进行试生产，为用户节约投产前的费用。

我们为客户服务一般采用技术服务方式，实行交钥匙工程，并负责对操作工人的培训，保证投产成功。

◆经济效益及市场分析

中国石材工业协会预计，到2010年，我国石材年总产值达到1500亿元人民币，年出口创汇达到15亿美元，建筑装饰石材消费量达到2010年的1.17亿平方米，国内花岗石饰材约占石材市场的1/2。微晶玻璃饰材在日本已占花岗石饰材市场的1/3，在我国微晶玻璃的优越性能刚被人们所认识，市场刚刚兴起。如按2010年国内微晶玻璃饰材仅占花岗石饰材市场的1/10，即将达585万平方米。国内外目前生产玉晶石均用纯化工原料，若利用尾矿（工业固体废渣）作为主要原料之一生产微晶玻璃饰材的优点在于：降低原料成本；特别是可享受国家免征增值税和5年免征所得税的优惠政策；从而增强产品竞争力，可获得显著经济效益；还能减少尾矿（工业固体废渣）堆存量，有利于保护生态环境，取得良好的环境和社会效益。

一条年产2万平方米（最小规模）的生产线预计需厂区面积不小于25000 m2，厂房2400m2。能源使用天然气、液化气、柴油和重油、发生炉煤气均可。

投资预计：680.7万元

（1）厂房投资 ：108万元（每平方米450元，不含土地费）

（2）设备投资：382.7万元

（3）不可预见费用10万元。(含设备基础土建等费用)

（4）工艺及设备设计、技术服务、人员培训费用80万元。

（5）流动资金投资100万元。

（6）合计总投资为680.7万元。

成本预计(成品率以90%计，年产合格品20000平方米)

（1）玻璃料直接材料费:83.37元/m2。

（2）玻璃料直接工资费：3.9元/m2

（3）晶化直接材料费：51.69元/m2

（4）晶化直接工资费： 5.20元/m2

（5）切磨抛直接工资费：3.9元/m2

（6）大修费：6.69元/m2

（7）管理费用：按销售收入的3.5%计，10.5元/m2

（8）销售费用：按销售收入的10%计，30元/m2。

（9）折旧费：20元/m2。（包括窑炉，设备，厂房）

制造成本=直接材料费+直接工资费+大修费+折旧费=174.75元/m2

期间费用=管理费用+销售费用+财务费用=40.5元/m2

总成本=制造成本+期间费用= 215.25元/m2

经济效益分析：

微晶饰材出厂价按目前的不含税市场价：300元/m2。

年销售收入=20000×300=600万元

年总成本=20000×215.25=430.5万元/年

年税前利润= 年销售收入－总成本=169.5万元/年

所得税（25%）＝42.5万元/年

年税后利润总额=169.5-42.5=127万元/年

◆联系方式

联系人：袁怀雨  李克庆

联系电话：010－62332264

电子邮箱:： bkdyhy@163.com

## 大型深凹露天矿高效运输系统及强化开采技术研究

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

1.项目的简单概述

我国冶金矿山80％矿石量来自于露天开采。目前，我国大多数大中型露天矿已进入深凹开采，矿山生产遇到两个突出问题：第一，运输距离加长，运输效率降低，导致生产成本急剧上升。只有研究和采用新的运输系统，才能维持矿山的正常生产。第二，随着开采深度的增加和边坡的加高加陡，一方面，开采难度越来越大，开采安全性越来越差；另一方面，对大型露天矿，提高边坡角又是充分回收资源、减少剥离量、降低生产成本的重要手段。因此，必须研究边坡设计优化和深部强化开采技术，在保证生产安全的前提下，提高边坡角，减少剥离成本，提高经济效益。同时，大型露天矿生产设备品种多、数量大，生产和管理环节多，提高生产和管理技术水平，对企业降耗增效意义重大。

本项目以水厂铁矿为依托工程，完成了下列主要研究内容：

（1）采用国际上最先进的汽车－胶带半连续运输技术，在水厂铁矿建立了一条矿石运输和两条排岩运输系统，通过研究解决了系统设计和运行过程中的关键技术问题，单条排岩运输系统和矿石运输系统的生产能力分别达到2100万吨/年和1100万吨/年。

（2）在大量系统的工程地质、水文地质勘查、矿区地应力场测量和矿岩物理力学特性试验基础上，采用大型非线性三维有限差分法、离散单元法和基于GIS的三维极限平衡法进行了边坡稳定分析和设计优化，使各区的总体边坡角分别提高了1°～6°。

（3）研制了矿车自动调度及管理系统和地测及采掘进度计划编制与实施系统，开发了具有自主知识产权的露天矿自动化调度模型和软件系统，并在水厂铁矿建立了基于GPS定位系统的生产设备自动调度和管理信息系统，实现了生产调度自动化。

2. 项目来源

本项目是“十五”国家科技攻关重大项目课题（编号：2001BA609A-08）。

3. 项目的最新进展、所达到的水平

通过本项目研究，解决了大型露天矿深部开采中的关键技术问题，不但为水厂铁矿创造经济效益1.27亿元/年，使水厂铁矿的生产和管理达到国际同期先进水平，而且项目研究成果对露天矿山具有普遍意义，具有广泛的市场应用前景和极大的推广应用价值。2004年6月经教育部组织鉴定，研究成果总体上达到国际先进水平。

4. 项目的关键数据

水厂铁矿总体边坡角提高1°～6°；运输成本下降50％；生产效率提高15%；生产成本下降15%；水厂铁矿西部排岩系统运输能力达到1800万吨/年，东部排岩系统达到2100万吨/年，矿石运输能力达到1100万吨/年。在攀钢朱家包包铁矿建立了国内首条坡度为40‰～45‰的陡坡铁路试验线；朱－兰铁矿运输效率提高14.28%，延长矿山服务年限7年；在朱－兰铁矿建成了国内第一条陡坡铁路工业生产试验生产线,全长880米；定制了一台224t工况电机车，用于工业试验；完成了40‰陡坡铁路系统施工图。

应用范围：本项目四个专题的研究成果已在水厂铁矿和朱家包包铁矿得到成功应用，做到了边研究、边开发、边应用。本项目研究解决的是露天矿深部开采中具有共性的关键技术问题，因此对全国同类矿山具有普遍适用意义，具有广泛的推广应用前景。

◆经济效益及市场分析

（1）水厂铁矿采用汽车－胶带连续运输系统，2002，2003和2004年产生的效益分别为3603.2万元，4768万元和5891万元。

（2）朱家包包铁矿采用陡坡铁路运输，2002，2003和2004年分别节省运费206.1万元，927.45万元和2941.72万元。

（3）水厂铁矿提高边坡角和采用单线陡坡联络道技术，2002，2003和2004年分别减少剥岩成本3843万元，4941万元和4941万元。

（4）水厂铁矿由于边坡优化，避免了由于边坡失稳造成的停产和安全事故损失，使生产效率平均提高2％，增加经济效益1000万元/年。

以上四项合计，本项目在2002年、2003年和2004年产生的经济效益为35062.47万元。

通过本项目研究，解决了大型露天矿深部开采中的关键技术问题，推动了露天矿的科技进步。研究成果对露天矿具有普遍意义，有广泛的推广应用前景。

项目总投资额为21450万元，2002～2004年收益为35062.47万元。

◆联系方式

联系人：蔡美峰

联系电话：010-62332464

电子邮箱：caimeifeng@ustb.edu.cn

## 高效节能等离子体静电烟气净化机

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

一、烟气及其危害

烟气是由燃烧、氧化等过程伴随着物理化学变化所产生的含大量固体微粒和有毒气态污染物的产物。

烟气中的烟尘是可吸入颗粒物，粒径很小，多在0.01～1μm范围，可长时间悬浮于空气中，对人体有严重的危害，是造成尘肺、硅肺病的主要根源；烟气中的有毒气体对人体的危害也很大，有些还含有致癌作用的二恶英、苯并疪及醛类物质。

餐饮也造成严重的油烟污染问题，餐饮行业厨师患肺癌、鼻咽癌和食管肿瘤的比例比其它人群明显提高。

二、等离子体静电烟气处理技术

由于烟气中的污染物颗粒粒度太细，常用的旋风除尘、袋式除尘、喷雾除尘都无能为力，传统的电除尘技术也不能发挥作用。低温等离子技术作为21世纪环境科学四大技术之一，由于大量微细颗粒在等离子场中因荷电而被除去；同时等离子体所激发的大量高能量活性自由基可使有机废气得到降解。

三、技术经济指标

1、烟尘净化率：≥99％，可收集0.001～0.01μm级的超细粒子；

2、有机挥发物VOCs去除率：≥85％。

四、特点

1、烟气净化效率高、能够处理其它工艺设备无法处理的极微细可吸入颗粒物和气溶胶烟气；

2、兼有净化可吸入颗粒物和气态污染物治理的双重功效；

3、性价比高，投资小见效快，安装、运行、维修方便。

五、应用领域

1、冶金行业：焙烧、冶炼、铝电解、炼焦烟气；

2、玻璃行业：窑炉含尘烟气、配料粉尘；

3、沥青行业：沥青烟气、沥青防水油毡生产；

4、纺织粉尘：制鞋、制革、合成纤维、汽车内衬加工；

5、电焊烟尘：机械加工、汽车修造；

6、铸造粉尘：铸造、喷砂；

7、陶瓷磨料：胚体加工、施釉、烧制窑炉烟气治理；

8、橡胶塑料：橡胶制品生产、混炼，塑料混料；

9、电子通讯：镀层喷砂、玻粉制取、电子玻璃配料；

10、饮食业 ：油烟治理。

◆联系方式

联系人：孙春宝

联系电话：010-62333766

## 高效节能等离子体空气净化机

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

一、室内空气质量现状

现代社会中，人的一生平均有超过60%的时间是在室内度过的，这个比例在城市里高达80%－90%。因此，室内空气质量与人体健康的关系十分密切。

中国疾病预防控制中心传染病预防控制所副所长、研究员卢金星提出：室内空气污染程度高出室外五至十倍；百分之六十八的疾病根源于室内空气污染。这也是中国标准化协会日前公布的一份调查所揭示的事实。恶劣的空气品质极易引起人员头晕、乏力，导致人员工作效率低下，疾病发病率提高。

室内空气污染已被归结为危害公共健康的5类环境因素之一，室内空气品质（IAQ）的提高已成人类现代生活的必要保证。

二、室内空气污染物的来源与分类

1、有毒、有害、有异味的气体：如甲醛、氨、苯系物等；

2、悬浮颗粒物：其中对人体污染最大的是粒度小于10微米的可吸入颗粒，如粉尘、皮屑、棉絮、纤维等；

3、生物性空气污染物：细菌、病毒、尘螨、军团菌、霉菌、真菌等，SARS病毒也是通过空气污染途径传播的；

吸烟造成的香烟烟雾污染成份及其复杂，目前已经分析出800多种有害物质物质，并且大部分都有致癌作用。

三、等离子体空气净化技术

等离子空气净化器与以过滤、杀菌作用为主的常规空气净化器有所不同，等离子体是一种聚集态物质，它有别于常识中的固、液、气三态物质，是物质的第四态，其所拥有的高能电子同空气中的分子碰撞时会产生一系列基元物化反应，在反应过程中会产生多种活性自由基和生态氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸、蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而致其死亡；而生态氧能迅速将多种高分子异味气体分解或部分还原为低分子无害物质；另外等离子体中离子与物体的凝并作用还可以对小至亚微米量级的细微颗粒进行有效的收集，从而达到去除可吸入颗粒物的作用。

四、性能特点

1、等离子空气净化器具有超强除尘，强力杀菌，消除异味和无需更换净化滤材，使用寿命长等突出优点；

2、兼有净化可吸入颗粒物和气态污染物治理的双重功效；

3、空气净化效率高，能够处理其它工艺设备无法处理的极微细可吸入颗粒物和气溶胶烟气，可收集0.001～0.01μm级的超细粒子。

五、应用领域

机关、家庭、商场、宾馆、医院、学校、幼儿园、机场、车站、交通工具、写字楼，餐馆，健身房，娱乐场所等人员聚集场合。

◆联系方式

联系人：孙春宝

联系电话：010-62333766

## 环保型沥青软包装袋

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

长期以来，公路建设或市政街道建设用的道路沥青，大都是靠铁桶或罐车运输，桶装、罐装的方法在使用时常需反复加热，运输成本增加，且不能避免泄漏事故。另外，桶装、罐装沥青一般盛装量大，如果不能一次用完还需特殊保管，下次使用时还要事先加热，沥青经反复加热后性能的发挥将受到很大影响。

为改变道路沥青传统的包装、运输方式，方便用户，我们研制了一种新型的道路沥青专用包装袋，它是采用先进材料与工艺制成的防粘脱膜软包装复合袋，能在高温130℃左右下不破、不粘。且有足够强度，在加热到170℃左右时包装袋与沥青同时混熔在一起，作为路面材料使用，不用回收。包装袋灌装、搬运及储存过程中不破裂、不粘连、不发脆、不泄漏，堆垛高度为2米，露天存放一年不老化。

这种软包装沥青带给用户的另一个好处是，采用了小包装的方式，25千克一袋，用户可以随用随取，避免了开封后沥青的保管和反复加热问题。该生产线的投产，给用户在沥青包装、装运、贮存、运输、施工等方面带来了很大方便。

◆联系方式

联系人：孙春宝

联系电话：010-62333766

## 氰化尾渣综合回收有价金属技术

◆所属领域

资源环境

◆项目简介

传统的氰化提金方法产生大量的氰化尾渣，尾渣中一般含有较多的有价金属金、银、铜、铅、锌，特别是随着难选金矿处理量的越来越大，尾渣中有价金属的含量也越来越多。目前，绝大多数企业的做法是直接将尾渣以硫精矿的形式销售，这样铜、铅、锌等有价金属得不到回收，给企业造成巨大的资源浪费。

本课题组经过多年的潜心研究，成功开发出氰化尾渣综合回收有价金属技术。该技术根据氰化尾渣的具体特性，充分利用氰化厂现有的条件，通过预处理技术，消除了矿泥及高浓度CN-（70~80mg/L）等对铅、锌矿物的抑制作用；并采用调整浮选电位、pH值和组合捕收剂等手段，将尾渣中的铅、锌、铜、硫等进行有效分离，综合回收。其铅、锌、铜、硫精矿品位均达到工业产品要求，铅、锌、铜、金、银、硫回收率达到85%以上。真正实现了有价金属综合回收和氰化尾渣无尾排放的绿色环境工程。

该技术的特点是投资少、工艺流程简单、不用或少用新水、运行费用低、有价金属回收率高、经济效益显著。

应用范围：各种黄金矿山氰化厂。

◆经济效益及市场分析

本项目是一项应用技术而非产品，且不同矿山的氰化尾渣中有价金属的类型和品位不同，其经济效益需在具体的对象上才能体现出来，不宜做定量的效益分析。本技术已经在山西某氰化厂得到成功应用，取得了显著的经济效益。

◆联系方式

联 系 人：李正要

联系电话：010-81987287

电子邮箱：zyli0213@sina.com

# 冶金与生态工程学院

## 电弧炉炼钢合理供电技术

◆所属领域
传统材料领域

◆项目简介

电弧炉炼钢合理供电技术主要是指在电弧炉炼钢过程中采用合理的供电制度，达到降低冶炼电耗和缩短冶炼通电时问的效果。其基本工艺过程：测量电弧炉供电主回路的基本电气运行参数，进行分析处理后得到电弧炉供电主回路的短路电抗和操作电抗，应用这些电气参数制定合理的电弧炉供电制度。对于电弧炉炼钢而言，选择合适的供电制度极为重要。因为电能占电弧炉炼钢总能量输入的60～70％，合理使用这部分能量将有助于实现电弧炉炼钢的高效化。北京科技大学近年来一直从事大型超高功率电弧炉炼钢合理供电技术的研究工作，在电弧炉炼钢电气运行参数、工作点、供电曲线制定等方面具有扎实的理论基础和实际工作经验。通过对电弧炉电气运行特性的研究，揭示了大型交流超高功率电弧炉炼钢过程中电气运行的基本规律。在对三台150～50t／90～35MVA炼钢电弧炉合理供电的理论研究和生产运行研究的基础上，总结了一整套研究方法和经验，取得了比外商提供的技术更好的运行结果，填补了国内空白，达到了国际先进水平。

本项目的特点在于大功率供电技术和炼钢技术的结合，科技含量高，无需对电弧炉主电路和装备做重大改动，投入少、实施方便、对生产影响小、回报高。本技术可适用于各种容量的交流电弧炉炼钢生产，炉子吨位和变压器容量越大，效果越明显，特别适用于变压器容量大于30MVA的大型超高功率电弧炉。

◆经济效益及市场分析

各种容量的交流电弧炉炼钢采用本技术后，平均可节电10—30kWh/t，冶炼通电时间可缩短3min左右。以一座年产钢20万吨的炼钢电弧炉为例进行说明。

（1）技术和装备投入20—40万元

（2）直接经济效益150万元

（3）社会效益

a．年节电300万度

b．对于冶炼时间受制于供电制度的电炉钢厂，电炉炼钢生产率可提高5％左右。年产20万吨的电炉每年可增产l万吨，则年产值增加2000万元，利税增加100万元以上。

本技术具有广阔的推广应用前景，电炉炼钢厂采用本技术后当年即可回收投资，并且能见到效益。

◆联系方式

联系人：李士琦

联系电话：010-62332248

## 镁基铁水炉外脱硫技术

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

众所周知，硫对大多数钢的性能有多种不良的影响，如硫降低钢的塑性和韧性，影响钢的表面及内部质量。铁水炉外脱硫是钢铁产品生产过程去除硫最为行之有效而又经济的办法。镁基铁水炉外脱硫技术是目前铁水炉外脱硫处理的最新进展，它具有处理温度低(最适合铁水温度)、脱硫效率高、脱硫速率快、单位耗量很小(如吨铁水仅耗0.3～0.8kg镁，这将带来脱硫渣量小、金属损耗低、温降小等一系列好处)、能将硫脱到很低的水平(如达到0.002～0.005％以下的水平)，同时工艺简单、投资相对较少、脱硫效果稳定等优点。它是继苏打或碳酸钠、石灰、碳化钙基脱硫剂后的第四代脱硫技术，也是铁水炉外脱硫处理今后发展的方向。在整个钢铁生产工艺流程中，该技术的应用既可大幅度地降低钢铁生产的成本，又可为生产各种洁净钢提供最基本的技术保障。从某种意义上来说，该技术是优化钢铁生产流程的关键技术之一。因此，具有广阔的应用前景。

镁基铁水炉外脱硫技术的基本工艺是采用喷吹或喂线的方法将镁基脱硫剂或纯镁加入到铁水中，使其将铁水中的硫去除的一种操作过程。其工艺可根据不同钢铁企业的生产条件，选用不同技术路线，如铁水包容量较小的企业可采用喂线技术路线；而铁水包容量较大的企业则选用喷吹技术路线；中等铁水包容量的企业可根据自身情况决定技术路线。

北京科技大学镁基铁水炉外脱硫(MDS)研究组是由长期从事钢铁冶金、传输传热、机械设计等涉及多学科的专门人才组成，具有深厚的理论基础、设计能力和丰富的实践经验。自1996年开始以来，先后进行了基础理论研究、冷态和热态模拟实验、半工业试验和在天津钢厂30t铁水包内进行了工业试验。工业试验共处理铁水5l0t，耗镁250kg，将化铁炉铁水的硫含量稳定地从0.075％左右降至0.025％以下；同时获得镁基铁水炉外脱硫工艺成本24元／t—iron的结果，开创了小吨位(容量小于30t)、浅熔池(深度小于1.4m)使用镁基脱硫剂对铁水进行炉外脱硫的先河。工业试验的工艺设计、关键设备(包括自控系统)的设计与制造及热试车均由课题组自主完成，同时工业试验所用脱硫剂生产技术也由课题组提供。该技术可以进行工程化运作。国家专利局已于1999年11月2日受理了该技术的专利申请，专利号为99122342x。

该技术可应用于炼钢铁水的脱硫和化铁炉铸造用铁水的脱硫等领域。

◆经济效益及市场分析

利用该技术建成年处理铁水能力150万吨的脱硫车间，总投资约1500万元人民币，处理吨铁水带来的效益为10～15元／t—iron(硫从0．07％降低到0．01％以下，效益计算为高炉因铁水硫放宽带来效益加上转炉不考虑脱硫效益减去脱硫车间生产成本)，由此可知8～12个月可收回投资。如果国内每年按产钢量1亿吨计算，其中约有60％为高炉转炉流程生产，如全部采用该技术，则年产生效益在6～9亿人民币左右。

目前，我国刚开始应用镁基铁水脱硫技术，随着我国加入“WTO”，钢铁企业面临的成本与品种及质量压力愈来愈大，我国的钢铁企业必将迎来一个铁水脱硫处理的高潮。

◆联系方式

联系人：李士琦

联系电话：010-62332248

## 烧结矿优化配料技术

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

本技术应用于钢铁企业中有带式烧结机的烧结厂，使之配料成分稳定，配料成本最低。

烧结矿配料是冶金生产中最基本同时也是最重要的工序之一。尤其对于铁前系统的生产，涉及到的原料种类多、成份复杂，而且原料成本占生产成本的很大一部分，因此研究各种原料之间的合理搭配，既要满足生产产品成份要求又要降低混合料成本，具有很重要的现实意义。多年以来，冶金配料一直使用解方程或试算方法，只能满足几个重要成份的要求而无法考虑成本或更多的成份要求。

“最优化”指的是在有限的资源内确定最佳的决策方案。对于冶金配料而言，是否“最佳”可以用配料成本是否最低来衡量，“有限的资源”包括有限的单种原料供应量、对混合料的各种化学成份限制等等。它与传统配料方法的本质区别在于，它能够一步到位得到所有可行方案中最优的配料方案，即：在满足所有化学成份要求、各种原料允许用量要求的基础上，配料成本最低；而传统配料方法无论经过多少次计算得到的都是无数个可行的配料方案中的一种，只有通过多计算、多比较，才能找到相对较优的方案，而且由于计算量的限制，考虑的混合料成份数有限。七十年代，国外有些钢铁生产配料已采用了最优化技术，例如美国学者先后将线性规划方法用于高炉配料问题的研究，又如电炉装料和补加合金的配料计算系统也采取线性规划模型，但有关详细技术资料没有见到报道。在国内，本课题组首先将线性规划技术应用到冶金配料工作中，并做了系统的研究和应用。

目前在该技术的应用方面取得了突破性进展，不仅仅局限于进行配料计算，还能通过模拟各种条件下的生产过程，将生产和产品信息反馈到决策层，实现计算机辅助决策。

由人为经验转为科学决策，使生产管理制度更为科学合理。

本技术的主要优点有四：(1)技术投入很少，采用优化配料技术原则上无需改动流程、装备和基建，故技术投人资金很少；(2)经济效益大，每吨烧结矿配料成本约可降低l元人民币，另外由于烧结矿成分稳定性有一定的提高，有利于高炉炼铁技术经济指标的改善；(3)配料岗位实现计算机辅助操作；(4)实施方便、见效快，根据现场装备和原料条件，约半年至一年即可实现正常运行，无需停产减产进行安装调试，当年可回收投入。

本技术已应用于工业化生产。北京科技大学与太原钢铁公司从1987年开始进行烧结矿优化配料技术应用性开发研究，1990年6月通过冶金部技术鉴定。1993年与石家庄钢铁厂合作进行了再开发研究，1994年10月通过河北省技术鉴定，获1995年河北冶金科技进步二等奖。唐钢一铁烧结车间应用该项技术2000年全年与1999年相比，品位稳定率提高0.58个百分点，碱度稳定率提高13.65个百分点，综合合格率提高8.98个百分点；烧结矿品位提高2.62个百分点；烧结矿可比成本平均降低1.74元／吨矿，全年创效益166万元。该成果已通过国家教育部技术鉴定。

◆经济效益及市场分析

使用本技术后企业获得的直接经济效益约为每吨烧结矿(成本降低)一元人民币。

另外，由于烧结矿化学成分稳定性有所提高，高炉炼铁工序还将获得效益。本技术无需重大技术措施投入，投资回收期仅为23个月(包括实施阶段，当年即可回收)。

◆联系方式

联系人：李士琦

联系电话：010-62332248

## 洁净钢生产中精炼渣控制技术

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

在冶金过程中，炉渣的控制对钢质量有着重要的影响。特别是随着用户对钢质量要求愈来愈高，炉渣的控制技术也显得愈来愈重要。许多高质量的钢种，对冶金精炼渣提出了极为苛刻的要求。这就迫切要求炼钢生产厂家对冶炼过程中的各类渣系的冶金精炼性能有清晰的了解，从而达到在冶炼各过程中能做到充分利用和精确控制精炼渣的根本目的，为洁净钢生产服务。北京科技大学在冶金渣方面的研究已有几十年的历史，无论在理论上还是在工艺上，均已经积累了丰富的经验，形成了自己的特色。

主要的技术有：

极低硫钢(≤0.0020%)冶炼的精炼渣控制技术。

该技术根据企业实际冶炼或精炼设备提出最佳脱硫工艺以及提供相应的精炼渣控制技术。

低磷钢(≤0.0050%)冶炼的精炼渣控制技术。

该技术根据企业实际冶炼或精炼设备提出最佳脱磷工艺以及提供相应的精炼渣控制技术。

低氮钢冶炼过程中脱氮和防治吸氮渣系控制技术。

氮是钢中较难去除的杂质元素，该技术主要是从改进工艺出发，在脱除部分氮的同时，尽可能防治氮从大气中的吸收。在这方面，造渣技术起着重要的作用。

铝脱氧钢吸收Al2O3 夹杂精炼渣控制技术。

铝作为强脱氧剂，在炼钢过程中有着广泛的应用。但由此形成的Al2O3夹杂对钢非常有害，该技术结合企业铝脱氧工艺，提出最佳的吸收Al2O3夹杂精炼渣系。

无铝脱氧工艺低氧钢精炼渣控制技术。

对于许多质量要求较高的钢种，采用无铝脱氧，这样必然加大了钢液脱氧难度，而合理的精炼渣控制技术会使无铝脱氧钢液氧含量显著降低。

精炼过程中夹杂物的去除和控制技术 。

该技术主要是通过合理地控制精炼渣成分来有效地控制钢液中夹杂物形成元素的含量，从而达到控制夹杂物成分和形态的根本目的。

◆经济效益及市场分析

以上技术可以转让或结合本企业情况共同合作开发，会取得较好经济效益。

◆联系方式

联系人：成国光

联系电话：010－62332880

## 连铸二冷配水模型及自动控制技术

◆所属领域

自动化领域

◆项目简介

连铸二次冷却对铸坯的表面与内部质量具有显著的影响。欲得到优质铸坯，重要的是合理地控制浇铸过程铸坯温度，而连铸二冷配水的目的是均匀冷却铸坯，使铸坯表面温度保持在允许的范围内，对提高连铸坯的质量好连铸生产具有重要的作用。原冶金部科技司将此项目列为“八五”攻关课题“大型连铸机自动控制系统的研究开发”中一个重要研究课题，主要是以济钢板坯连铸机而冷控制为研究对象，应用二维传热数学模型，建立了板坯连铸机二冷配水计算模型，编制了二冷配水计算软件，完成了对不同钢种和断面的连铸冷却的配水计算和控制系统，实现了对连铸而冷水在线控制。

本项目主要用在板坯、矩形坯、方坯连铸机二冷配水控制系统，结合现场具体条件，利用传热学基本原理建立凝固传热数学模型好计算软件，计算配水参数，实现二冷水自动控制，从而确保连铸机高的产量好良好的质量。

◆经济效益及市场分析：

本项目自1995年开发以来已与多家钢厂合作，如济钢、武钢、鞍钢等，连铸二冷配水自动控制系统投入应用后，铸坯质量明显改善，效果非常显著。

◆联系方式

联系人：蔡开科，孙彦辉

办公电话：010-82376337，010-82376557

传    真：010-62333569，010-62332880

电子邮箱：kaikecai@metall.ustb.edu.cn；sunyanhui@metall.ustb.edu.cn

## 钢中大型非金属夹杂物分析技术及应用

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

钢中非金属夹杂物破坏了钢的连续性，是钢产生裂纹破坏的祸根。一般把粒径大于50μm夹杂物称为大型夹杂物。这种夹杂物占钢中夹杂总量的1%，但对钢质量危害最大。如何把大型夹杂物从钢中捕捉并从钢中分离出来，这是首要解决的问题。为此，原冶金部科技司于1982年下达“钢中大型非金属夹杂物”的研究课题。大样电解是用于分析钢中大于50μm非金属氧化物的一种方法。本方法是由电解、淘洗、还原、磁选、分离、照相、分级等部分组成。主要设备包括：钢样电解、碳化物分离、还原设备、显微照相及分级等系统。技术特点：1、电解试样大，捕捉钢中夹杂物效率高；2、采用较低成本的电解液；3、电解槽结构便于处理阳极泥；4、采用物理方法分离碳化物，操作简便，效率稳定，夹杂物回收率高；5、采用还原好磁选方法来分离夹杂物。

1985年通过冶金部鉴定，鉴定认为：本方法在电解液、电解槽结构、淘洗设备等方面均有特色，与国外（日本）同类型分析设备相当，填补了我国的空白，1999年获国家冶金工业局科技进步三等奖。

应用范围：该设备主要用于分析钢包精炼、连铸中间包、铸坯钢中大型非金属夹杂物，通过分析研究各阶段钢中夹杂物来源，提出有针对性措施，改进工艺，提高产品质量。

◆经济效益与市场分析：

本大样电解分析设备可用于研究钢中夹杂物来源，分析钢中夹杂物数量、尺寸、组成和类型，为生产过程有针对性改进工艺措施提供了依据，对提高产品质量起了有效作用，受到用户好评。此分析技术已面向首钢、鞍钢、武钢、攀钢等近二十家钢厂转让。

◆联系方式

联系人：蔡开科，孙彦辉

办公电话：010-82376337，010-82376557

传    真：010-62333569，010-62332880

电子邮箱：kaikecai@metall.ustb.edu.cn；sunyanhui@metall.ustb.edu.cn

## 锰矿石高附加值深加工技术

◆所属领域

资源领域

◆项目简介

课题组经十多年的努力，已经研究成功多项处于国内或国际领先水平的高新技术成果，其中主要有：用锰矿石的浸出液直接制备高纯和超高纯四氧化三锰的第一代和第二代技术；用锰矿石的浸出液直接制备超高纯碳酸锰的技术；用锰矿石的浸出液直接制备高纯和超高纯三氧化二锰技术；高视密度高活性化学二氧化锰制备技术；均相法制备高性能锰锌铁氧体技术；用软锰矿经全湿法生产电解金属锰技术；无铬无磷清洁钝化电解金属锰片技术。

用锰矿石的浸出液直接制备高纯和超高纯四氧化三锰的第一代和第二代技术是国内外独有的技术，是一项重大技术，规模生产的投资金额6000万元以上。用该技术生产出来的四氧化三锰主要用于制备锰锌铁氧体软磁材料。它市场大，利润大，发展前景广阔，是名副其实的高附加值高新技术产品。

用锰矿石的浸出液直接制备超高纯碳酸锰的技术也是国内外独一无二的技术。目前高纯碳酸锰都是用电解金属锰生产，它技术含量低，成本高，几乎无利润。本技术由于直接用廉价的锰矿石做原料，生产成本大幅度下降，利润也大幅度上升。该技术规模生产的投资金额4000万元以上。

均相法制备高性能锰锌铁氧体技术是本课题组刚研究成功的一项高技术成果，它的成功应用将彻底改变锰锌铁氧体软磁材料的生产现状，将是该行业的一场技术革命。该技术规模生产的投资金额1亿人民币以上。

无铬无磷清洁钝化电解金属锰片新技术是用于电解金属钝化的更新换代技术。目前电解金属锰片大都用剧毒重铬酸盐溶液钝化，它效果好，但毒性大，环境污染大。除重铬酸盐方法外，还有少数厂家用含磷的钝化剂钝化金属锰片，因磷元素对金属锰的应用有严重影响，使其应用受到限制。本技术无毒无害，而且效果与重铬酸盐的效果相当，具有很好的发展前景。

◆经济效益及市场分析

该技术规模生产的投资金额100万元以上。

◆联系方式

联系人：邹兴

联系电话：010－62396754

## 热压合成新一代镁阿隆－氮化硼（MgAlON-BN）复合耐火材料

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

MgAlON便是氧氮化物中的一种。因其具有优异的物理化学性能，因而具有良好的应用前景。但是仍然有很多性能尚未研究。类石墨结构的六方BN具有优异的抗熔渣和金属的侵蚀性能以及具有优良的抗热震性能，从而在高金属陶瓷及耐火材料中得以广泛应用。利用热压工艺合成的新一代MgAlON-BN复合耐火材料，综合了MgAlON和BN的优点，材料的抗折强度、断裂韧性、密度及硬度等力学性能，特别是高温抗折强度得到提高，抗铁液侵蚀性能好。MgAlON-BN复合材料还可以作为高级陶瓷、功能陶瓷应用。该课题在国家自然科学重点基金的资助下，对MgAlON及MgAlON-BN复合材料的热学性能，包括热膨胀系数、热扩散系数、热导率等，MgAlON及MgAlON-BN复合材料与金属和渣的润湿性能等进行了系统的研究。取得了一系列具有自主知识产权的新配方、新工艺，拥有3项国家发明专利，2006年获得教育部二等奖，2005年获北京市科学技术二等奖。

MgAlON-BN复合材料不但可在冶金工业连铸生产过程中的侵入式水口、连铸水平分离环上使用，同时有望作为其他高性能陶瓷如高级陶瓷、功能陶瓷来使用。

◆经济效益及市场分析

MgAlON-BN复合材料作为新一代耐火材料，已经日益受到人们的关注。目前MgAlON-BN复合材料还依赖进口，售价在1～2万元/吨。如果国内生产，则销售价可以按照8000元/吨计算，直接降低售价20％～60％，如果按照按照年生产5万吨MgAlON-BN复合材料的生产规模，可直接实现年销售4亿元，实现年利税超过8000万元。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：张梅

办公电话：010-62334926

传真：010-62332570

电子信箱：zhangmei@metall.ustb.edu.cn

## 煤系高岭土合成SiAlON体系材料

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

煤系高岭土合成SiAlON体系材料是以煤系高岭岩（主要化学成分是二氧化硅、三氧化二铝以及残存的碳）为主要原料，采用多种介质（碳、金属粉、氮化物等）协同还原-氮化的方法合成高性能SiAlON体系耐火材料的一种技术，其基本工艺过程是：将煤系高岭土与少量添加介质均匀混合，添加有机粘结剂混合后压制初始强度成型，在高温下通入氮气还原氮化合成SiAlON耐火材料。目前，我国已成为耐火材料的生产大国，耐火材料市场巨大，故合理利用煤炭工业废弃物、实现资源高效利用对于环境保护、实现煤炭工业的可持续发展均具有非常重要的意义。本课题的特点是：一方面原料丰富、价格低廉、合成工艺非常简单,有利于大型工业化生产, 可以高效、清洁、充分利用煤系高岭岩矿的有价值成分，是制备高温耐火材料的又一个新途径；另一方面可以明显降低我国耐火材料原料紧张的压力，提高耐火材料质量。本课题在多项国家科技支撑计划及国家自然科学基金的资助下，在该技术的研究与应用开发方面进行了深入系统的研究工作，创造了一系列具有自主知识产权的新配方、新工艺，拥有4项国家发明专利，并分别获得了教育部二等奖、中国冶金科学技术奖二等奖等多项奖项。

可用于合成低成本、高性能、高附加值的氮氧化物复合材料。其应用领域包括：高炉炉腰、炉腹和下部炉身耐火材料，新一代高炉复合炉衬陶瓷杯，钢包透气砖，水平连铸防裂环，连铸浸入式水口防堵塞材料热电偶套管，喷射冶金炉喷涂料等。

◆经济效益及市场分析

利用天然原料和固体废弃物合成氮氧化物复合材料由于其具有成本低、附加值高、工业化规模生产可实现性、环境保护、实现可持续发展等优点受到国内外的广泛重视，应用领域不断扩大，技术水平不断提高。使用煤系高岭岩生产高性能氮氧化物耐火材料，产品的成本可以控制在4000元/吨以内，销售价8000元/吨左右，年处理5万吨煤矸石，可直接实现年销售4亿元，实现年利税超过2亿元，并且此项技术存在巨大的推广应用前景，假定替代现有冶金耐火材料10%计算，年产200万吨规模即可实现工业产值300亿元。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：张梅

办公电话：010-62334926

传真：010-62332570

电子信箱：zhangmei@metall.ustb.edu.cn

## 超级电容器/电化学电容器

◆所属领域

新材料领域

◆项目简介

超级电容器也称为电化学电容器，其基本原理是通过正负极上的静电荷的积聚与释放来储存电能的，主要特点是在充放电过程中没有明显的相变，因此理论上来说其充放电寿命是无限次。

超级电容器作为一种无污染的新型储能装置，比传统电容器容量大100倍左右，与二次电池相比，则具有比功率高（1 kW/kg～10kW/kg）、 大电流快速充电（0.3～30s）、  使用温度范围宽（－40(C～＋70℃）、 循环使用寿命长（10万次）、真正免维护等特点，是一种介于传统静电电容器和化学电源之间的新型储能元件。超级电容器（Supercapacitor）现在有不同的称呼，有电化学电容器（Electrochemical Capacitor，EC），超大容量电容器（Ultracapacitor），双电层电容器（Electric double layer capacitor，EDLC），以及金电容（Gold capacitor）等。

◆经济效益及市场分析

由于超级电容器既具有技术优势又具有环保优势，所以其现实需求量很大，产品市场前景广阔。根据国外的调查数据显示，目前全球有150亿美元的电池市场，90亿美元的电容器市场。在我国，超级电容器目前已在众多领域中得到了应用，市场需求量正在迅速增长。特别是在传统二次电池应用的领域中，超级电容器具有巨大的潜在市场。这是由于超级电容器与二次电池相比，具有功率密度大、工作温度范围宽、充放电迅速、寿命长、免维护、无污染等优点。如太阳能灯中，传统的二次电池寿命仅为二年，而超级电容器寿命可达到十年，且在二次电池不能正常工作的环境下，电池—电容式超级电容器仍能正常工作。目前，其价格与所替代的二次电池价格相当。同时随着生产规模的扩大，超级电容器的成本将会进一步降低，则电容器的性价比要远高于二次电池，产品将会比电池具有更大的优势。

由于超级电容器不仅具有传统电容器难以达到的超大容量，更兼有常规电容器的功率密度大、充电能量密度高的优点，可快速充放电，温度范围宽而且寿命长，因其兼顾了电池、电容各自的特点，具有良好的性能，可广泛用于时钟芯片、笔记本电脑、手机等带有存储器的电子产品、家用电器、太阳能产品、高能脉冲激光器、电动车和三表一体化的各种智能表（水表、电表、煤气表）等产品中。

进入二十一世纪，能源和环境已成为全世界必须面对的两个严峻的问题，因而开发清洁可再生的新能源是今后世界经济中最具决定性影响的五个技术领域之一。

从环保角度来看，该产品中不含重金属及有毒的化学物质，因而对环境无污染，是一种绿色环保型产品，具有长期的环保效益。

综上所述，实现超级电容器的国产化将具有显著的社会经济效益。

生产设备投资（年产量1000-10000只）

考虑到生产量和不同国内外供应商的质量不同，初期投资额在60万到100万之间 （限于国产设备）。

◆联系方式

联系人：李建玲

电话：010-6233265

电子邮箱: lijianling@metall.ustb.edu.cn

## 铁水预处理脱硫技术

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

铁水预处理技术从上个世纪六、七十年代发展起来到现在已经广泛地应用于提高铁水质量，发展铁水应用范围的新的工艺。其技术也在不断的发展和完善，目前世界范围内的铁水预处理技术不下二、三十种。北京科技大学郭汉杰教授的研究室经过多年研究，已开发成熟世界上最先进的两种铁水预处理脱硫工艺方法，即

（1）机械搅拌法，即在日本广泛流传的KR法，已经过改进，进入一个新的阶段；

（2）喷吹法，铁水罐顶喷纯化镁脱硫，形成了具有自主知识产权的技术工艺。

喷吹法采用具有较高精度的脱硫剂喷吹量的控制模型（可选择的和可即时调控的），提高了镁的利用率，降低喷粉生产成本，同时达到目标硫数值。设备采用高技术喷射器系统；带气化室的喷枪；PLC全程程控和计算机操作等。

搅拌法我们也根据其自身的弱点开展了多年的攻关，解决了搅拌头的寿命和铁水温降大的问题。同时搅拌法在使用中还开发了以CaO为主要原料作为脱硫剂，达到了最佳的脱硫指标，同时研究了石灰的活性度和颗粒度的最佳要求。从目前已经投产处理效果看，使用这种廉价且效果良好的脱硫剂，搅拌法亦可以很容易地实现深脱硫的效果。

关于两种方法的特点：

喷吹冶金在冶炼生产过程的应用非常广泛，采用喷吹的办法将脱硫剂加入到铁水中进行脱硫，显然是可行的，而且也很容易为人们所接受。然而由于喷吹法不能获得很好的动力学条件，因此，要想获得好的脱硫效果，就必须选用好的脱硫剂。否则无法实现深脱硫，而且脱硫效率低，效果不稳定。北京科技大学经过多年的研究已经很好地解决了这个问题。为了解决好动力学条件的问题，侧重开发使用更具脱硫效率的脱硫剂，经过多次实验研究，我们选择在线单吹或混合镁粉复合喷吹法，况且重点研究了镁粒的粒度、铁水温度和铁水液面高度对脱硫动力学的影响，已在国内外核心刊物发表论文5篇，在企业取得了很好的效果。

搅拌法在脱硫过程中的动力学条件得到了根本性的改善，而且还可以用CaO完全替代CaC2取得非常好的脱硫效果，从而省去了使用碳化钙的危险性。传统的搅拌法的缺点是搅拌头的寿命低，铁水温降大，这两个问题，都已得到很好的解决，特别是铁水温降问题，通过对脱硫机理和脱硫剂的改进，我们可以把温降控制在15度范围内，这一指标很可能是世界先进水平。

两种工艺方法都有各自的优点，企业可以根据自身的条件选择。目前我们在两种方法都有很好的业绩，与北京冶金设备研究院合作，有20余套设备在国内企业运行或在建。

◆联系方式

联系人：郭汉杰

办公电话：010－62334964，13801369943

电子邮箱：guohanjie@metall.ustb.edu.cn

## 直接甲醇燃料电池（DMFC）

◆所属领域

新材料领域

◆项目简介

直接甲醇燃料电池（DMFC）由于使用液体甲醇作燃料，电池安全，系统简单，运行方便，具有很广阔的商业化前景。从目前的技术水平看，DMFC的功率密度比氢氧燃料电池低，因此这类电池更适用于小型电器中，如移动电话、笔记本电脑等。美国能源部认为用于发电站和电动汽车的大型燃料电池，商品化制造成本一定要低于$500/kW，而对应用于电子产品中的小型燃料电池，其制造成本可允许高达$2000/kW。与二次电池相比，微型或小型DMFC主要具有以下优点：（a）长时间连续提供电能；（b）充加燃料方便，它可避免二次电池充电时间长、电池记忆效应、循环寿命短等不便；（c）无污染、回收处理方便。

北京科技大学在国家自然科学基金委、教育部和国家863计划支持下，开展了熔融碳酸盐燃料电池（MCFC）和直接甲醇燃料电池（DMFC）的研究开发工作：（1）Pt基非贵金属多元合金、Pt基过渡金属或稀土金属氧化物催化剂；(2)甲醇溶液中稳定的轻质双极板等材料；(3)催化剂碳载体材料；（4）膜电极及直接醇类燃料电池组样机。

◆经济效益及市场分析

Solar H2 Center、Las Alamos和Motorola等国外研发单位都在研制开发适用于移动通讯和笔记本电脑的DMFC系统。微型或小型DMFC的开发成功，将解决二次电池能量密度低、充电时间长等问题，可开发电子产品更多的新功能。而且，各类便携式电子产品不断涌现, 对电池的需求在不断增加，市场前景广阔。移动通讯、笔记本电脑、PDA及电动助力车等将是DMFC的巨大潜在市场。作为燃料电池中必需的催化剂、质子膜及零部件等关键材料，目前主要来自国外厂家，国内还没有成熟产品。因此，随着燃料电池的不断发展，燃料电池材料将和二次电池材料一样形成巨大的市场。因此，一般认为小型燃料电池易达到商品化。可以预计，在近三至五年内，微小型DMFC很可能成为电子工业中新的经济增长点。

◆联系方式

联系人：王新东

联系电话：010-62333597

## 纯低温余热发电

◆所属领域

能源领域

◆项目简介

纯低温余热回收发电项目是利用150℃以上、400℃以下的工业余热产生的低品位蒸汽（低压、低温），来推动专门设计的双压低参数的汽轮机组做功发电。它是先进技术和环保要求相结合下的必然趋势和产物，是控制大气污染，保护臭氧层，减少能源浪费的有效手段和途径，也是相应企业提高能源利用效率，降低成本，提高产品市场竞争力，减少温室气体排放和保护环境的重要措施之一。

纯低温余热回收发电技术经过十年的发展日益成熟，国内已建成多座纯低温余热发电站，其技术经济的可行性，已越来越受到人们的高度重视，北京科技大学经过多年研究，使其技术更适合钢铁行业。

新工艺收集钢铁生产过程中产生的高、低温废热空气，经高效降尘设备后进入余热锅炉，由余热锅炉产生过热蒸汽，再由过热蒸汽或饱和蒸汽推动汽轮机带动发电机组进行发电。

结合低温余热发电的技术特点并进行技术创新，开发适应低参数、双压力（单压力）的余热回收汽水热力系统；吸收国外先进技术并进行技术创新，科学的、梯次利用生产过程中产生的高、低温废气余热，提高余热的回收利用效率；

可最大化提高余热利用率，立式布置、高效受热面、自然循环的结构减少了锅炉的占地面积，降低了工程的整体造价；

具有自动负荷调整、自动并网控制功能的低参数双压（单压）进汽式汽轮机，符合低温余热电站的生产运行特点，最大化的提高了余热利用率。

低温余热发电核心技术：

废气温度的梯次科学利用。

低能耗、高效率的余热回收系统的技术和装备。

生产和余热发电系统的协调控制和管理。

◆联系方式

联系人：郭汉杰

办公电话：010－62334964，13801369943

电子邮箱：guohanjie@metall.ustb.edu.cn

## 隧道窑反应罐法直接还原炼铁新工艺

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

近年来，资源供应日益紧张的制约;原材料价格的上涨和产品价格的竟争;环境保护的日趋严格；这三种因素又唤起了人们对直接还原铁的热情。

纯净钢的生产要求优质原料，废钢的不断循环造成了废钢中有害元素的积累，必须用直接还原铁去稀释废钢中的有害元素，保证电炉能冶炼出合格钢;长期以来冶金工作者期望改革钢铁工业生产的长流程，降低成本和改善环保。

随着废钢循环量的增加，电炉钢的比例会不增加，钢中的有害元素含量必然会积累，必须发展还原铁生产工艺和提高产品质量来保证钢材的质量，这是世界钢铁工业发展的客观规律;我国目前直接还原铁的生产能力远远满足不了钢铁工业发展的要求，产品质量也不稳定，要生产出的优质还原铁，才能和进口还原铁竞争，开创自己的市场。

日本神户钢铁公司开发的一种炼铁新技术ITmk3，是一种避开在有衬炼铁电炉中冶炼脉石含量高的预还原炉料的方法是在熔化前进行脉石分离，利用氧化铁生产与高护生铁质量相似的铁粒.神户钢铁公司将ITmK3视作第三代炼铁技术.

在ITmk3工艺中，用粉矿和煤粉制成的复合生球装入转底护中加热到1350-1500℃的温度范围，由于温度高，复合球团迅速还原成铁，并部分熔化，使得铁从球团内生成的液态炉法中分离出来。铁粒含铁96%~98%,碳2.5%~4.3%、硅0.2%、锰0.1%,硫和磷都在0.05%~0.06%范围。铁粒可直接装入电炉或转炉中使用.

我国先后开发过多种DRI生产工艺目前实施过的工业生产方法有：我国先后开发了多种DR1生产工艺，目前己实施或实施过工业化生产的方法有:倒焰窑罐式法、隧道窑罐式法、冷固结球团回转窑法、回转窑一步法(链蓖机一回转窑法)、斜坡炉法(XSH一A法)，以及使用块矿的回转窑法等。此外，还有许多工艺正在建厂或开发研究。如:自固结球团回转窑法(CR1M M法)，回转窑两步法，转底炉法，改进转底炉法，连续炉法，自热式煤矿球团法，煤基流化床法，煤制气竖炉法，水煤浆制气竖炉法，含碳球团(压块法)等。

我国多数直接还原生产厂采用隧道窑反应罐法，生产工艺落后，能耗高，对环境的污染严重，产品质量稳定性差。且大多是生产海绵铁。

本研究是在现有主要装备——隧道窑基础上，借鉴日本神户第三代炼铁技术思想，从直接还原反应的根本理论出发，利用本公司现有隧道窑技术，已从试验室系统研究开发隧道窑生产珠铁的工艺。为优化和工业化生成提供确实可行的理论依据。对含碳球团还原、熔分行为进行研究。对影响球团还原与熔分速率的因素如温度、配碳量等进行研究，确定珠铁形成的最佳条件；反应动力学条件良好，氧化铁的还原速度很快速，可以获得高的金属化率。对含碳球团还原熔分过程中硫行为进行研究。研究整个过程中硫含量的变化规律；对特殊矿石—钒钦钛磁铁矿和钛精矿的含碳球团的还原熔分的基本规律进行研究。提出利用隧道要进行含钛矿提铁富钛的设想；研究实现设想的新型添加剂和基本功艺参数，获得铁钛分离的最佳条件；为扩大隧道窑珠铁工艺对矿石的适用范围提供了依据。

◆联系方式

联系人：郭汉杰

办公电话：010－62334964，13801369943

电子邮箱：guohanjie@metall.ustb.edu.cn

## 活性石灰生产项目

◆所属领域

传统材料领域

◆项目简介

活性石灰是得到高性能钢材的重要原料。

采用北京科技大学郭汉杰教授研究的立式预热器—回转窑—冷却器煅烧系统，年产高活性生石灰10－20万吨。

产品质量达国家准（YB/TO42-93）规定的一级品以上。即：

| 等级 | 化 学 成 分 % | 活性度 Ml |
| --- | --- | --- |
|  | CaO ≥ | MgO | SiO2 | P | S | 灼减 ≤ |  |
|  |  |  | ≤ |  | ≥ |
| 特级品 | 93.0 | ≤4.5 | 1.0 | 0.01 | 0.025 | 3 | 350 |
| 一级品 | 91.0 |  | 2.0 | 0.02 | 0.050 | 4 | 320 |

本项目将由竖式预热器、回转窑、冷却机、烟气处理系统、原料输送系统、成品输送系统等组成一条完整的生产线。

全线采用技术先进，性能可靠的DCS中央控制系统，在主控制室集中操作管理。

粒度10-30mm的合格品经石灰石送入碎石料场，再由NE型斗式提升机送至预热器顶部料仓。

石灰石煅烧系统是由一台立式预热器,回转窑及冷却机组成,产量150－600t/d,热耗5.00GJ/t。物料由预热器顶部料仓经下料溜管导入预热器本体内,同时由回转窑传入的高温烟气将物料预热至800℃以上,使石灰石发生部分分解,再由液压推杆依次推入回转窑尾部,经回转窑高温煅烧后再卸入篦式冷却机内,通过风机强行吹入的进行冷却,将物料冷却至环境温度+65℃以下排出冷却器,冷却器使用的空气作为一次、二次空气进入回转窑参与燃烧。

成品石灰由冷却器卸出后经输送机、NE型斗式提升机输送至成品料仓。

回转窑燃烧产生的高温烟气，在预热器内与石灰石进行热交换后，温度降至300℃以下，再经多管式冷却机将烟气温度进一步降至200℃以下，然后进行入袋式除尘器，除尘后经高温风机排入大气，排放的气体的含尘浓度小于50mg/m3。

燃烧使用焦炉煤气和煤粉或重油。如用焦炉煤气，则耗量为：每吨活性石灰用300立方米焦炉煤气。

本项目完成后，每生产一吨高活性石灰的能耗指标如下：

| 热耗 | 电 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 1．25Gcal | 40kwh | 1m3 |

生产用水

| 序号 | 用水点 | 用水量（m3/h） | 水压（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑 | 9 | 0．3-0.5 |
| 2 | 立式预热器 | 7 | 0．3-0.5 |
| 3 | 高温风机 | 5 | 0．3-0.5 |
|  | 合计 | 21 |  |

所有的生产用水均循环使用，考虑到在循环过程中因蒸发、跑冒漏滴、排污等因素造成的水量损失，需每天补充少量新水。需要补新水量为25m3/d。

◆联系方式

联系人：郭汉杰

电话：010－62334964，13801369943

电子邮箱：guohanjie@mettal.ustb.edu.cn

## 堆浸-萃取-电积制备高纯金属技术

◆所属领域

◆项目简介

目前国内国际铜、镍、锌等金属需求量逐年增加，价格始终运行在高位，而应用于传统火法冶金工艺的资源日趋减少，有价金属矿物品位越来越低，且复杂、共生、难选矿难已得到应用。本技术根据矿物不同分两部分：硫化矿生物堆浸，氧化矿酸堆浸。生物堆浸是采用从自然界中选育的微生物与水和空气就可提取矿物中的有价金属，氧化矿则直接矿物筑堆浸出。基本工艺为堆浸—溶液萃取—电积三个基本步骤，将传统几十道工序简化为简单三个，且在常温常压下进行，能耗低、投资省，灵活机动，规模可大可小，产品（电铜、电镍）纯度高于传统工艺。该技术可用于铜、镍、钴、锌硫化矿的单一或共生矿物的冶金，可适用于高、中、低品位矿物，尤其是低品位难选矿物。

◆经济效益及市场分析

该技术在国内某铜矿建成年产1万吨电铜的冶金提铜厂，纯利润4亿元。同时在镍、钴硫化矿提取方面亦有工业应用。目前国内外许多难选硫化矿因受传统技术到限制而不能得到应用，本技术国内外应用的前景均很广阔。该技术可根据矿床储量，建设规模可大可小。以铜的生物冶金，投资在每生产吨铜1.2～1.5万元。技术合作可采用多样方式进行。

◆联系方式

联系人：李宏煦

办公电话010-82376226；010-62332786（传真）

电子邮件：lihongxu2001@126.com; lihongxu2001@sina.com

## 红土镍矿直接还原—酸浸分步提镍铁新技术

◆项目简介

世界70%的镍矿资源为红土镍矿，而目前世界90%的镍是从硫化镍矿中提取的，且能供传统工艺提取的镍金属矿物日益短缺，由于镍是现代工业重要的战略技术资源，形势严峻。而大量红土镍矿难以应用的原因是技术的限制，本技术采用直接还原—酸浸分步提镍的方法将火法与湿法方法相结合，通过红土镍矿直接还原方法选别铁，富集镍的尾矿进行酸性湿法浸出，浸出液纯化后制备电镍。

◆经济效益及市场分析

该技术已经过实验室开发与中试，期望通过与企业合作实现工业化。该技术的应用将打开世界70%镍资源的利用市场，具有重要意义。投资成本是传统镍提取工艺的2/3。技术合作可采用多样方式进行。

◆联系方式

联系人：李宏煦

办公电话010-82376226；010-62332786（传真

电子邮件：lihongxu2001@126.com; lihongxu2001@sina.com

## 钢铁生产用水“最小化”相关技术

◆所属领域

资源环境领域

◆项目简介

项目来源及背景

工业的高速发展带来了物质上的富足、人们生活水平的提高，但同时也对自然环境产生了强烈的扰动，生态指标恶化，对人类生存与健康构成威胁。其中水资源短缺形势更加严峻，世界上已有43个国家和地区缺水(占总面积的60％)，约20亿人用水紧张，10亿人饮用超标水。水体污染明显加重，水资源短缺形势严峻，生态指标逐渐恶化。在20世纪世界人口增加了近3倍，淡水消耗量增加了6倍，其中工业用水增加了26倍，而水资源总量基本保持不变，结果使得人均占有水量急剧下降， 20世纪末人均占有水量减至20世纪初的1/18。正如联合国环境规划署前署长穆斯塔法·拉尔巴所说的那样，水资源短缺将成为21世纪最关键的问题。

钢铁工业属高耗水，高污染的行业，据统计，2004年取水量约为34亿m3，2006年外排废水占全国工业废水的10%。如不采用更加有效的措施，将制约钢产量的进一步扩大（而2006年钢产量突破4亿吨），制约钢铁工业的发展。钢铁工业要实现可持续发展，必须从战略高度出发，节约用水，提高水资源利用效率。

以往，我国工业发展沿袭了发达国家的工业发展模式，尽管经济取得了很大的进步，但是“高投入、高消耗、高污染”的经济发展模式却导致了环境质量的恶化，其中水环境的恶化尤为明显。我国的水环境当前存在的主要问题有三个：一是水资源短缺；二是水污染；三是用水的极大浪费。

多年来，钢铁工业都是从末端治理的角度来处理废水，即污水处理达标后排放，甚至到目前仍有很多企业只看经济效益，未达标即排放，对生态环境造成了不可挽回的影响。随着经济的飞速发展，钢铁企业的大干快上，钢铁工业的废水排放量还要增加，水资源短缺和水质恶化已成为制约钢铁工业发展、破坏生态环境、影响人们生活和身体健康的突出问题。在现有水资源严重短缺的形势下，如果我们既想保持钢铁工业的高速发展，又想节约水资源，把生产对环境的影响降低到最低限度，那我们只有在同样多的，甚至更少的水资源的基础上获得更多的产品和服务。因此，钢铁工业必须从战略高度出发，开发潜力，节约用水。

我国本属资源性缺水国家，长期的重效益、轻环保使得随经济的高速发展带来的后患越来越凸现出来，为此，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间：单位国内生产总值能耗降低20%左右；主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）：第二重点领域“水和矿产资源”中的第七优先主题综合节水提出了“重点研究开发工业用水循环利用技术和节水型生产工艺”；第五重点领域“制造业”提出的发展思路是积极发展绿色制造，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺。

本项目以工业生态学理论为依据，提出“钢铁工业用水生态化治理”这一概念，指出钢铁工业用水生态化治理就是遵从循环经济的3R原则，在企业（分厂）内部、企业（分厂）之间及社会三个层面进行研究，将源头减量化、过程再循环及末端治理再利用结合起来，以整体性原理为指导，在生态系统水平上进行污水的治理与回用，实现钢铁工业水资源利用的“最大化”、污染物排放的“最小化”。这是实现钢铁工业生态化转向的必然选择，也是建设资源节约型、环境友好型社会的必经之路。

项目基本工艺、技术特点及技术指标

（1）项目基本工艺及关键技术

在现有条件下，根据可靠性原则，开发使用绿色环保型水处理药剂。

高效、绿色的阻垢、缓蚀剂

低毒、高效复合絮凝剂

采用絮凝——生物滤料吸附技术，以废治废，高效除油，回收油品。

应用水夹点技术，辅以高效、绿色水处理技术，合理串接，最大限度地利用二次水资源，实现钢铁工业用水的“生态化”治理。

（2）技术特点

引入生态化治理新思路，对钢铁工业用水实行从摇篮到坟墓整个生命周期的控制；

高效、绿色阻垢缓蚀技术处理循环冷却水，在提高浓缩倍数，降低新水消耗的同时，最大限度地避免传统技术所带来的二次污染问题；

高效絮凝配合高效阻垢缓蚀技术处理钢铁工业浊环水，实现100%回用；

应用高效絮凝——生物吸附过滤技术处理并回用钢铁行业中的含油废水，改善处理效果实现无废水排放，同时回收油品，一举多得；

将水夹点技术应用于钢铁工业水处理与回用过程中，采用循环链接技术，逐级合理串接回用二次水源以达到钢铁工业用水的“生态化”治理。

（3）技术指标

确定合理浓缩倍数值为3.0～4.0，对于易实现废水合理串接与回用系统按下限控制；

工业水重复利用率≥98%；

吨钢新水耗量减少10%～30%；

废水外派量减少10%～30%；

废水处理率100%；

废水处理废水达标率100%；

废水外排废水达标率100%。

◆经济效益及市场分析

经济效益。据资料介绍，2006年全国污废水排放量约为536.8亿m3，其中工业废水240.2亿m3。如此大的废水量，不仅造成了直接的水资源浪费，而且由于排放所造成的水源污染，损失更是不可估量的。该项目研究如果能实现预定目标，按平均水平吨钢新水耗量13.73m3/t、废水外排量7.7 m3/t、钢产量4亿吨计，年节水量在5.5亿m3以上，减少外排量3.1亿m3以上。按工业用水价格4.1元/m3，排污费1.5元/m3计，直接经济效益27.2亿元。计算中消除水处理不当带来的对生产影响而引起的间接效益不计。对于占我国用水总量近1/4工业用水的节约与废水减量技术具有特别重要的意义。

社会效益。我国本属资源性缺水国家，长期的重效益、轻环保使得随经济的高速发展带来的后患越来越凸现出来。本研究以工业用水排放“减量化、最小化”为最终目标，研究范围是钢铁企业水处理系统。钢铁工业是用水大户，应用水夹点和相关水处理技术，不仅可实现钢铁行业用水减量化，还可以向石油、化工、电力和机械、食品等行业推广使用，达到工业用水的“减量化、最小化”。这对缓解水资源严重短缺的现状具有重大意义，保证在工业飞速发展的同时，合理利用资源，使水资源的开发和利用形成良性循环，保证我国国民经济的可持续发展。

◆联系方式

联系人：李素芹；

办公电话：010-82376226；

电子信箱：lisuqin@metall.ustb.edu.cn

## 高炉大喷煤时煤粉利用率分析技术及应用

◆所属领域

能源领域、资源环境领域

◆项目简介

降低成本、提高效益已是目前国内各铁厂的主要目标。由于焦炭价格不断增高，使得焦炭和喷吹煤粉的差价显著增加。增加高炉喷煤量，不仅可以提高经济效益和环保水平，而且保持炼铁厂可持续发展。作为钢铁流程中能耗最大的高炉炼铁，采用高炉大喷煤和综合喷吹技术，降低焦比和综合燃料比是目前炼铁最为迫切的任务。

高炉喷吹的煤比提高到一定程度后，高炉尘中的碳含量会有较为明显地增加，特别是在二次灰中增加的速度较快。碳含量有很大一部分来自在炉内未被消耗的煤粉。随着喷煤比增加，高炉尘中碳含量增加得越快。高炉尘中含未消耗煤粉量越多，煤粉的利用率越低。大喷煤的同时应该保证煤粉有较高的置换比。

在国家自然科学基金的资助下，北京科技大学冶金学院与宝钢合作开发了确定高炉大喷煤条件下分析喷吹煤粉利用率的技术，并获得了国家发明专利(中国专利 ZL 02 1 31238.9)。通过对高炉炉尘中未消耗煤粉的分析，确定出不同条件下高炉喷吹煤粉的利用率，提出进一步提高高炉喷煤量需要采取的措施。

◆应用范围

该分析技术适用不同喷煤量的高炉，特别对在提高喷煤比的工业试验和生产过程中，分析的结果对高炉操作者确定适合的喷煤比操作有指导的作用。

◆经济效益与市场分析

此分析技术已对宝钢、首钢、首秦、莱芜、石家庄等等近十家炼铁厂的高炉喷吹煤粉的利用率进行了分析，提出了进一步提高喷煤效果的改进措施。

◆联系方式

联系人：吴铿

联系电话：010－62333442

## 汽车用合金钢/中碳钢大方坯连铸冷却控制技术

◆所属领域

冶金工程技术领域

◆项目简介

汽车用合金钢/中碳钢大方坯高温力学性能及断裂机理研究：(1)进行45、40Cr、40Mn2、42CrMo、20CrMnTi等5个钢种连铸坯的高温热延性及强度性能实验及分析；(2)对5个钢种连铸坯试样的断口形貌进行扫描电镜分析；(3)研究5个钢种连铸坯在不同温度区间的脆性断裂机理。

汽车用合金钢/中碳钢大方连铸坯凝固过程研究：(1)凝固过程数值模拟，(2)工艺参数对铸坯凝固过程的影响：①钢水过热度、拉坯速度、比水量等对铸坯凝固过程的影响。②过热度与拉坯速度的匹配关系、比水量与拉坯速度关系。③铸坯温度场与凝固坯壳厚度的变化规律。

汽车用合金钢/中碳钢大方坯连铸二冷系统优化研究，结合二冷配水优化计算结果与石钢连铸机的实际情况，按照均匀冷却原则，进行大方坯连铸二冷系统的优化设计。(1)建立二冷配水模型，得出5个钢种、2种坯型（300mm×220mm和220mm×180mm）10种工况的二冷区最佳水量分布与最佳拉速的关系。结合过热度变化对二冷水量影响，建立二冷配水模型：Qi=A×V2+B×V+C+D×(ΔT-25)；(2)优化二冷配水制度；(3)设计合理的二冷系统。

汽车用合金钢/中碳钢大方连铸坯冷却控制软件研制：(1)运用射钉法测定连铸坯凝固坯壳厚度，并结合现场测量铸坯表面温度，对所建模型进行了双重验证。实验表明，所开发模型具有良好的实用性和可靠性。(2)根据大方坯连铸凝固传热数学模型，应用Borland Delphi 7.0 编程软件开发大方坯连铸冷却控制计算机模拟软件。该软件既可以在冷却水量一定条件下计算铸坯的温度场分布，又可以在铸坯目标表面温度条件下计算所需冷却水量，为铸坯质量精确控制提供重要的依据。

项目实施后，铸坯等轴晶率达30％以上的炉次比提高了36％；钢材低倍合格率由90.07％提高到98.20%，铸坯外观合格率由99.7％提高至99.9％，3年的直接经济效益1954.73万元。

该项目获得2006年获得河北冶金科学技术一等奖。相关研究内容登记计算机软件：汽车用钢大方坯连铸二冷控制计算机模拟软件（软著登字第BJ7314）和大方坯结晶器温度场模拟计算软件（软著登字第BJ7373）。

本项目对于国内外钢厂生产连铸坯质量的改善，具有广泛的借鉴意义，已推广至石钢炼钢厂转炉车间的3台方坯铸机、莱钢特钢大方坯铸机、兴澄特钢大方坯铸机、邯钢三炼钢新板坯铸机和新余钢厂板坯连铸机上，应用前景广阔，社会效益显著。

◆适用范围

钢厂连铸过程铸坯的凝固冷却控制。

◆联系方式

联系人：刘青

联系电话：010－62332206，62332880

传真：010-62347649，62322845

电子邮箱：qliu@metall.ustb.edu.cn, qingleo@sina.com

电化学超级电容器

◆所属领域

新材料领域、能源领域、资源环境领域

◆项目简介

超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的新型储能元件，与传 统电容器相比具有更大的容量，与二次电池相比具有更高的功率密度和更长的 充(放电循环寿命。是一种新技术含量高的科技产品。超级电容器技术特点为：（1）比功率高（能够提供几百W(Kg 到几千W(Kg的功率密度）；（2）大电流快速充电特性好；（3）电压与容量的模块化；（4）使用温度范围宽，为－40(C～＋70(C；（5）循环使用寿命长，可达10 万次；（6）无污染，真正免维护；（7）价 格低；（8）不需冷却及其它附属设备。

北京科技大学在（1）集电极材料；〔2〕高活性、高比表面积炭材料；〔3〕粘合剂和隔膜材料；〔4〕无机和有机电解质；〔5〕高电压、大容量超级电容器等方面展了系统研究开发。前期开发出了作为混合动力电动车辅助电源用的超级电容器样品.

◆经济效益及市场分析

随着微电子学和计算机技术的迅猛发展，目前该器件的应用范围越来越广 泛，从而受到世界各国科技，实业界的极大重视。国外对超级电容器的研究已经成为热点，国内对这方面的研究刚刚开始。其主要用途为：

（1）作为可编程随机存储等的不间断电源，如用作记忆性存储器、微型计算机、系统竹板和钟表等的备用电源。

（2）随着自然资源的日益匮乏、环境污染问题的日益突出，绿色环保型电动交通工具已成为世界各国发展的方向，将高比能蓄电池超级电容器联合应用作为电动车的动力电源，可以满足电动车启动、加速、爬坡的功率需求而不降低蓄 电池性能。同时可以利用汽车刹车制动时的能量对电容器进行充电，能量的回收效率大大增加。

（3） 用作交替工作式电源，例如与光能电池合用，在白天电子负载由光能电池提供动力，同时光能电池给超级电容器充电，在夜里由超级电器提供动力 给负载。在航空航天领域中超级电容器的应用范围也非常广泛。

目前，超级电容器占世界能量储存装置（包括电池、电容器）市场份额不足1％，在我国所占市场份额更少，因此超级电容器存在着巨大的市场潜力。

◆联系方式

联系人：李建玲

办公电话（传真）：010-62332651

电子邮箱：lijianling@metall.ustb.edu.cn

## 特殊钢厂炼钢－连铸－轧钢流程运行及生产排程系统优化

◆所属领域

冶金工程技术领域。

◆项目简介

本项目成果是由北京科技大学与石家庄钢铁有限责任公司（以下简称石钢）于2005年9月合作开展“炼钢－轧钢过程重点合同物流优化研究”课题的基础上、在2007年教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目—汽车用特殊钢制造流程的集成优化与协调控制研究（NCET-07-0067）项目的支持下，运用冶金流程工程学基础理论，结合炼钢厂运行优化控制技术从钢铁制造工艺、技术、管理、控制等多角度对石钢炼钢－连铸－轧钢复杂制造流程的运行、优化与控制开展系统性的研究工作，对实际生产排程过程进行抽象与描述，并生成排产规则库，优化特殊钢生产排程，形成特殊钢厂炼钢－连铸－轧钢系统运行控制与优化技术：

1）炼钢－轧钢过程系统的运行原则与调控策略；2）炼钢－轧钢过程系统的时间、温度解析与优化；3）工序生产能力的确定；4）生产模式的优化；5）流程温度制度的优化；6）生产过程组织与生产控制；7）钢包转运的解析与优化；8）中间包转运的解析与优化；9）生产排程与中间坯库的库存管控系统。

根据“炉机对应”、“铸轧对应”、“能耗最小”、“拉速决定流量”、“连铸连轧”等原则，在对特殊钢厂炼钢—轧钢工序作业时间、温度、工序间流量等环节的调控策略的基础上，从时间、温度及物质量3个基本参数出发，对特殊钢厂炼钢－连铸－轧钢流程的运行过程进行研究，掌握特殊钢厂炼钢－轧钢过程系统的物质流运行规律，通过进行炼钢－连铸－轧钢工序关系的协调优化，实现转炉、连铸机与轧机的协同运行。通过对钢包运行、铸坯运转进行解析，确定合理的钢包个数和连铸坯热送热装的管控策略。

针对特殊钢厂多品种、小批量的生产特点，对石钢现有生产流程进行规则抽象和描述，指出了现有生产计划中存在的问题，并提出了解决办法。建立了棒线材产线适用的炼钢炉次计划模型、连铸浇次计划（包括异钢种混浇）模型、轧制生产计划模型和半成品库的管控模型，对石钢生产排程系统进行了总体设计和总体业务流描述，对生产排程系统进行了技术架构并用Microsoft Visual Studio 2005 + SQL Server 2000进行了实现，为炼钢－连铸－轧钢的优化排程及库存优化管理提出系统解决方案。

根据以上研究内容形成的教育部科技成果（鉴字[教 CW2009]第 022 号）具有我国完全自主知识产权，在棒线材产线钢、铸、轧生产优化排程方面达到国内领先水平，在冶金流程工程学理论、方法与生产计划优化技术结合领域具有国际先进水平。

◆经济效益与市场分析：

本项目成果在投入实际生产后，给企业带来了良好的经济效益和社会效益。石钢2009年1-10月与2008年相比，月平均钢坯产量提高了20151吨，库存月平均降低30611吨，吨钢钢包耐材消耗平均降低1.84元/吨，提高了非常规产品、重点合同准时交货率和公司信誉度，年创经济效益1005.79万元。同时，本项目成果也为国内同类型特殊钢厂炼钢－连铸－轧钢过程（转炉/电炉）的运行控制和生产计划提供了可借鉴方案，对国内特殊钢厂具有广泛的借鉴意义，推广应用前景广阔，社会效益显著。

◆合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：刘青

办公电话：010-62333891

电子信箱：qliu@ustb.edu.cn

## 中厚板坯连铸凝固冷却精细控制技术

◆所属领域

冶金工程技术领域

◆项目简介

针对中厚板坯连铸生产中铸坯裂纹及中心偏析等钢厂遇到的共性问题，通过开展基础研究与工艺研究，形成了较为系统的板坯连铸精细凝固冷却控制技术。该成果经河北省科技成果鉴定（冀科成转鉴字 [2012] 第9-189号），本技术具有完全的自主知识产权，达到国际先进水平。该技术主要内容如下。

1.基础研究

（1）热物性参数研究与通用中厚板坯连铸凝固冷却控制模拟软件

归纳、总结钢的热物性参数计算方法，建立热物性参数数据库，包含多组经过实验验证的不同钢种的高温热塑性、液/固相线温度、导热系数等热物性参数数据。建立针对钢种特点的"定制"凝固传热模型，研发浇铸断面、冷却段长度等铸机参数可自主设置的通用中厚板坯连铸凝固冷却控制软件。

（2）板坯连铸三维热-力耦合模型建立

综合传热学及材料力学，分析连铸坯在凝固传热过程中温度及其所受应力的变化，结合钢种高温热力学性能，从本质上研究铸坯裂纹产生机理。运用Ansys有限元软件建立了含Nb钢板坯连铸三维热-力耦合模型，综合研究连铸坯凝固过程，系统分析二冷优化效果。

2.工艺研究

（1）连铸坯"纵横"均匀冷却技术研究

综合铸坯凝固过程温度-应力-应变，回归、确定出合理二冷水量分布，实现铸坯纵向均匀冷却。通过二冷喷嘴冷态性能测试，优化喷嘴布置高度及方式，实现铸坯横向均匀冷却。

（2）连铸二冷控制方法研究

在剖析了国内外典型二冷控制方法，如：综合参数控制法、有效拉速法、目标表面温度动态控制法等基础上，提出"基于有效拉速和有效过热度的连铸二冷控制模型"。应用本模型的方法进行二冷动态控制，解决了拉速、过热度等工艺参数在工况不稳定情况下对铸坯质量产生的不利影响，有效降低了非稳态浇铸时板坯的温度波动。

本技术形成的优化方案应用于实际生产后，含Nb钢板坯角部横裂基本消失，铸坯中心等轴晶区域宽度由35mm扩大至44mm，中心等轴晶比率提高了4.1%，铸坯的中心偏析从B类1.0改善为C类1.5，含铌钢成品率提高1%。通过该技术的研究与应用，解决了制约企业产品升级的制约环节，为邯钢的产品结构调整和升级发挥了重要作用，品种钢比例得到较大提高，为邯钢增创了显著的经济效益。

◆经济效益与市场分析：

本技术应用于邯钢实际生产后，板坯角部横裂基本消失，边裂率由6%降低至1%，X80、SPHE、Q345B、510L等钢种卷缺陷废品率由0.55%降低至0.006%，2010~2011年由于降低边裂、减少切边量、品种钢产量提高等创造经济效益16569.1万元。

本技术有效解决了高裂纹敏感度如含Nb钢种的连铸坯凝固冷却过程产生质量缺陷的共性问题，形成的中厚板坯连铸凝固冷却精细控制技术具有普适性，可以便捷地推广至钢厂相关技术的研发与技改中。

合作方式

技术转让或技术入股或者其它合作方式

◆联系方式

联系人：刘青

办公电话：010-62333891

电子信箱：qliu@ustb.edu.cn

# 机械工程学院

## 锥管、葫芦形管拔制新工艺和设备

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

锥管、葫芦形管拔制、螺旋管（杆）高效拔制、方矩管顶推成型等新工艺与设备。锥管拔机采用全液压驱动，具有国内外创新结构，它的设计完成及应用必将带来良好的经济效益和应用前景。

锥管、葫芦形管（纵向变径管）被广泛地用作各种形式的散热器管、灯杆、旗杆及装饰杆件，纵向变厚度管用于管端加工内外螺纹等方面。仅以灯杆为例，随着我国城市公路、立交桥、高速路网的发展，特别是国家开发西部战略的实施，灯杆用锥管的需求市场巨大。

灯杆用锥管分析

根据《中华人民共和国电杆标准》规定，灯杆分木质杆、水泥杆、钢质杆等。大端直径Φ200-Φ500mm，长8米，10米，12米，常用锥度1:200。

木质杆现在已基本被淘汰不用了，水泥杆太重，运输、抢修损坏均不方便。我国南方有些城市开发出陶瓷灯杆，虽然外形美观，但强度太差。钢质灯杆具有多方面的优势，近年来，在国内外得到迅速的发展。

钢质灯杆有焊接、拔制等生产方式。焊接法生产灯杆用锥管首先要将板坯裁成梯形，再经冷弯成六棱（八棱）锥管或连续成型为圆锥形管。生产率低、材料利用率也很低。我们开发的圆锥形管、葫芦形管的拔制生产工艺和设备在世界上属于首创。

可拔制生产复合管（外层为不锈管，内层为碳钢管），省去了灯杆镀层（镀锌或喷塑）处理工序（无环保限制了），还可拔制各种形式的散热器管（Φ25左右）。

应用前景

以全国一年建设公路（市区和洲际公路）30万公里估算，以一公里需灯杆约134根，每根灯杆高12米计，全国一年内所需灯杆约：

以国内所需灯杆的十分之一为钢质锥形灯杆计，在不计旧灯杆的改造所需情况下，以高效拔制生产，年产可达50万米计算，仅满足国内市场也尚需拔制机

同时在解决好坯管材质、规格、质量情况下，开拓灯杆用锥形钢管国际市场的潜力很大。目前国内使用钢质锥形灯杆尚处在起步阶段，旗杆、家具用杆、装饰杆件（较小口径，合金材质）也已开始批量使用锥形管。

锥形管、葫芦形管新拔制生产工艺与焊接工艺相比，生产率和材料利用率方面均有大的提高。外形也更加美观，特别是可方便的实现纵向变锥度锥管生产。

投资概况

坯管情况如下：

热轧无缝钢管   ： 5200—6200元/吨 ， 宝钢，天津钢管公司，成都钢管厂等。

大口径直缝焊管 ： 4400—5200元/吨 ， 宝鸡钢管厂，番禺焊管厂，徐州光环焊管厂等。

以焊管生产为例，保守概算：管坯平均价格为4800元/吨，成品锥管售价平均7900元/吨，扣除各项消耗费用,以获纯利1600元/吨计，年获利润可达1600（元/吨）(3000（吨/年）=480 万元。

主要生产设备：液压拔机。设备造价：约250～480万元。

◆合作方式

技术咨询、技术入股、工程设计、工程承包。

◆联系方式

联 系 人：杨海波

电    话：010-62332835

传    真：010-62329145

电子邮箱：yhb@2me.ustb.edu.cn

## 冷热型钢的高速锯切技术与装备

◆所属领域

机械制造

◆项目简介：

热锯机和冷锯机是广泛应用于冶金厂型钢、尤其是异形断面型钢轧制生产线上的一种切断设备。主要作用是将轧机轧制出来的轧件切头、切尾和切定尺。由于锯机的进锯速度远小于锯齿线速度，所以每个锯齿只能刮下极薄的一层金属。这样所造成的金属变形量较小，切口断面平整。这是其它切断方法所无法比拟的。另外，较其它切断设备，锯机具有设备简单，重量轻以及生产效率高等优点。

由于锯机使用条件恶劣，对象复杂，其经常发生锯齿糊齿、顶裂、齿尖的折断、根裂及非正常磨损，导致锯片寿命过短，锯切断面出现变形、毛刺、飞翅等缺陷，影响了钢材的成材率。

该项工作经过近20余年的工作，从基本锯切理论入手，针对不同的锯切对象和使用环境，利用现代设计理论和技术成果，通过对锯片设计、制造和热处理等方面的全面研究，在锯片设计和质量控制等方面取得多项突破，并锯片的高强度、高刚度、长寿化，不同型钢锯切断面的无（小）毛刺、小变形等等方面形成系列专有技术。上述成果已分别通过原冶金部技术鉴定、并有多项取得获省部级科技奖。有2项获国家专利授权。

以上技术现已在全国推广应用。

◆经济效益及市场分析

这一技术可广泛应用于型钢产品的冷热高速锯切。

上述技术的应用可使锯片使用寿命提高2－10倍，最大锯切电流平均下降了25％。毛刺高度和型断面变形得到有效控制。

◆合作方式

技术咨询、技术入股、工程设计、工程承包。

◆联系方式

联 系 人：臧勇

电    话：010-62334441，62334435

传    真：010-62329145

电子邮箱： yzang@me.ustb.edu.cn

## 金属－耐材高温复合结构热－机械行为研究及应用

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

针对炼铁高炉、炼钢转炉、连铸中间包、钢水包、鱼雷罐车等高温冶金容器及加热炉、高温管道等热力系统设备的共同结构和负荷特点，综合利用计算机仿真和现代电测及激光测试分析技术，开展其在生产过程中的热行为、变形行为、及强度行为的内部机理和外在表现的基础理论研究，形成了金属－耐材高温复合结构热－机械耦合行为的分析方法和设计理论，并成功地应用于300吨钢包裂纹生成分析及改制设计，转炉延寿技术及工艺确定、高炉下降煤气下降管的塌落事故评估和治理以及转炉等高温结构的设计和行为控制等方面。其中300吨钢包裂纹生成分析及改制研究工作明确了原有进口大型钢包裂纹的生成机理及防治方法，并首次将圆弧底和整体小耳轴应用于大型钢包，使新钢包的各处应力分布较为均匀，应力水平低，最大应力较原有钢包下降约40％。各种最大应力均避开了焊缝位置。焊缝和水口附近的应力水平下降了60％－70％。其结果使钢包的机械强度指标较原有钢包有了很大改进，特别是焊缝和水口附近改善明显。在提高钢包使用寿命、降低包重、减少维修费用等方面取得了令人满意的效果，并彻底替代了原有进口钢包，取得了巨大的经济和社会效益。该项成果现已在宝钢全面推广。

◆经济效益及市场分析

可用于炼铁高炉、炼钢转炉、连铸中间包、钢水包、鱼雷罐车等高温冶金容器及加热炉、高温管道等热力系统设备的分析设计。

本项成果的应用可以有效改善研究设计对象的强度指标和使用性能，最终提高其使用寿命、减少维修费用等。

◆合作方式

技术咨询、技术入股、工程设计、工程承包。

◆联系方式

联 系 人：臧勇

电    话：010-62334441，62334435

传    真：010-62329145

电子邮箱： yzang@me.ustb.edu.cn

## 板带粗轧机轧件扣头的治理。

◆所属领域

材料成形及制备加工

◆项目简介

长期以来，大型板带粗轧机生产中一直存在着轧件下扣头现象，影响了轧件后续道次的正常咬入，对轧机、辊道等设备形成较大的冲击、降低了设备寿命；严重时，会使轧件卡死，造成主传动接轴破断和齿轮座倾翻等重大事故。造成了巨大的经济损失，严重影响了生产。

本项工作通过在线工艺参数、力能参数及轧制温度的综合测试和试验，找出了轧件扣头生成的主要原因。摸清了形成扣头的条件和下扣变形的规律，首次提出了轧件扣头与上下辊之间力矩不均匀分配、轧制压下量、轧制线高度、辊径差与轧件发生下扣之间的定量关系。上述成果填补了轧制理论中的空白，对完善轧机设计和控制理论具有重要理论意义。为控制轧件扣头的措施的提出和实施提供了科学依据。

基于上述理论提出了控制轧件扣头问题的技术措施方法。该方法在不改变钢坯加热条件的前提下，通过适当调配轧制线高度，并匹配轧机的压下量和辊径差等参数即可控制轧件扣头问题。这一方法不需增加设备投入，即可基本消除轧件扣头现象，并将上下辊力矩不均控制在10%以内。

该项成果曾通过湖北省技术鉴定，被评定为国际领先水平，并获得武汉市科技成果二等奖。

自1996年4起此项成果已成功应用于生产。

◆经济效益及市场分析

这一成果对解决热轧生产中轧件不均匀变形问题具有普遍的推广价值。可在热轧型钢、开坯和粗轧机上推广应用。

本项工作提出的抑制轧件扣头和预防接轴破坏的技术措施既有理论依据又便于实现。现场考核表明，不需增加设备投入，只需适当调配轧制线高度、轧机的压下量和辊径差等参数，即可基本消除轧件扣头现象，又将上下辊力矩不均控制在10%以内。从而使本架轧机工作和后续轧机咬入正常，设备事故趋近于零，大幅度减少故障时间，提高设备利用率，降低设备维修费用。某大型热轧厂应用该项技术年创直接经济效益1100余万元。取得了显著经济效益和社会效益。

◆合作方式

技术咨询、技术入股、工程设计、工程承包。

◆联系方式

联 系 人：臧勇

电    话：010-62334441，62334435

传    真：010-62329145

电子邮箱： yzang@me.ustb.edu.cn

## 管材成形新工艺和新设备

◆所属领域

精密管材冷拔、旋轧技术

◆项目简介

钢管是经济建设中重要的原材料之一，属经济型断面型材，素有工业“血管”之称。钢管广泛地被用作机械工业用管(主要是液压与气动缸体管、液压输油管、汽车传动轴管和半轴套管、轴承钢管、皮带传送托辊管、印染辊管等)、石油地质工业用管(油泵管、钻探管、油管、套管、钻杆等)、化工用管(石油裂化管、化肥用高压管、化工设备及管道用管)、电站锅炉和热交换器管等。特别是进入WTO后，我国钢铁工业将会面临更加激烈的竞争环境，如何降低生产成本，提高产品质量，开发新的产品品种，以增强企业竞争力成为首要课题。

北京科技大学冶金机械研究所“管材深加工科研小组” 二十余年来，从事管材塑性成形加工新工艺新设备的研究、推广工作，开发的“高精度冷拔钢管技术”正是这样一项降低生产成本，提高产品质量的新产品新技术。该项技术已在全国７个省市推广应用，并被国家科委列入《国家科技成果重点推广计划》指南中,编号为I4-1-4-21。随着市场和技术发展的需求，该“管材深加工科研小组”近来又先后开发出锥管冷拔成形新工艺和设备，大口径（建筑用）方管冷拔新工艺和设备。

◆联系方式

联系人：杨海波

电话：010－62332835

传真：010－62329145

## 医院集中供氧项目

◆所属领域

机械制造、医药

◆项目简介

本系列医用变压吸附制氧设备，用变压吸附法（PSA）将空气中的氧气与氮气分离，并滤除有害物质，从而获得符合医用氧标准的高纯度氧气。整个流程中在常温低压下进行，不需要消耗原料，仅通电即可制取氧气。操作简单，通电后只需按下启动按钮，设备及全自动运行，实现了无人操作。整套装置运行可靠，费用低廉，是各类医院中心供氧系统工程的理想氧源，有着钢瓶氧气、液氧无可比拟的优越性（见附录），并可提高医院的管理等级和档次。

工作原理

本制氧设备的基本原理是以空气为原料，进口沸石分子筛为吸附剂，在常温低压条件下，利用沸石分子筛加压时对氮的吸附容量增加，而大部分氧气不被吸附，减压时对氮的吸附量减少的特性，形成加压吸附、减压解析的循环过程，将空气中的78%氮和21%氧分离而制取新鲜纯净的医用氧气。

空气通过空压机加压，经冷干、过滤后进入制氧主机的吸附塔，由程序控制器控制阀门工作，在吸附塔里氧气和氮气被分离，氧气进入氧气储罐，最后向用氧终端持续供氧，氮气经减压解析后通过阀门排向大气。

主要技术指标

氧气浓度：93%±3%（V/V）

氧气输出压力：0.3~0.55Mpa

电源电压：380V    220V    频率： 50Hz

运行噪音：≤80dB(A)

灭菌过滤性能：Ad级

产品主要特点

先进性。设计先进，操作简便，全自动运行。

经济性。以空气为原料，耗电量小，制氧成本低，比其它供氧方式更经济。

安全性。由于不存在运输氧气，分装氧气的环节，大大减少了安全隐患，而且制氧设备制氧后立即关闭，确保安全。

方便性。随用随制，方便快捷。

1、型号规格

| 型 号 | 制氧量 Nm3/h | 折算钢瓶数 瓶/每天24h | 使用病床数量（张） |
| --- | --- | --- | --- |
| BKD-1 | 1 | 4 | 0-100 |
| BKD-2 | 2 | 8 | 100-200 |
| BKD-5 | 5 | 21 | 200-500 |
| BKD-8 | 8 | 33 | 500-800 |
| BKD-10 | 10 | 44 | 800-1000 |
| BKD-15 | 15 | 65 | 1000-1200 |
| BKD-20 | 20 | 87 | 1200-1500 |
| BKD-30 | 30 | 130 | 1500-2000 |

2、制氧设备配置

(1) 基本配置

空压机

空压机是制氧设备中关键的组成部分，它的作用是给制氧主机提供压缩气源。而制氧设备的大部分能耗、噪音等都与空压机密切相关。

空气冷干系统及过滤装置

将空压机出来的空气进行冷却、过滤、干燥。保证分子筛制氧的效率与输出氧气的质量。

空气储罐

空气储罐是压缩空气进入制氧主机前的储备中心，平衡气压，是进入制氧主机的气流连续平稳。

制氧主机

制氧主机是制氧设备的核心部分，由吸附塔、程序控制器、控制阀等组成。它把空压机提供的压缩空气进行氧气胆气分离，提供浓度为93%的氧气。

氧气储罐

氧气储罐与制氧主机直接连接，一方面平衡氧气压力，一方面通过传感器控制氧主机工作。

消毒灭菌系统

氧气从氧气储罐出来后，经该系统除去剩余细菌等病原微生物后，向用氧终端输送氧气。

(2) 选配装置

增压充瓶系统，该装置可给钢瓶充装氧气，从而解决了备用钢瓶氧气的来源，并可为周边单位供氧，提高经济效益。

远程监控系统，用户可以在办公室远程监控制氧设备的运行状况。

备用保护系统

配置两套制氧设备，一用一备，用氧高峰时，两台同时工作。

◆合作方式

1、技术转让费：50万元

2、融资300万元组建合资公司，开展医院集中供氧工程服务。

◆联系方式

联系人：刘应书

联系电话：010-62332751

传真：010-62332688

## 满载快速抗胶合齿轮研合剂

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

该研合剂可使相应材料副制成的零件在大载荷下进行快速研合。它可用在钢对钢、铸铁对铸铁、钢对铸铁、钢对青铜及钢对轴承合金等金属材料副的研合上。研合剂产品在国内是首创，同时具有国际先进水平。满载快速抗胶合齿轮研合剂是采用特殊的基体、添加剂和触发剂，按特定的工艺制成。它是一种有机物和无机物经化学作用后呈包溶的混合物，磨料被添加剂包裹住，而且均匀地分散在有机基体中，不会沉淀和脱离。因此，即使在极大的载荷作用下，磨粒也不会脱离基体而嵌入工件表面，加上基体本身具有很好的抗胶合性能，所以研合剂能在满载下快速地研合齿轮而不产生损伤。满载快速抗胶合齿轮研合剂，现已在工业中的制造和维修领域得到了广泛的应用。该研究成果，于1988年5月获北京第二届发明展金奖，同年底获国际发明展铜奖，1990年8月获北京第四届发明展特别效益奖，并荣获1990年国家发明奖三等奖。

应用范围

研合剂除了可以研合各种材料、不同硬度、不同模数的齿轮外，还可以用在蜗轮蜗杆、轴和轴瓦、螺旋和螺母以及其它需要加载快速研合的地方。利用满载快速抗胶合齿轮研合剂，可以在制造厂加载研合，也可以在生产现场的机器上边生产边研合。首钢初轧厂主传动人字齿轮轴的参数：m=34，Z=29，a=1050mm，B=2×830mm，研合是以17道次（正常轧制过程为21道次）轧制普碳钢，共轧了50余根钢锭约250t钢。现场称为轧制研合，整个研合时间仅用了3小时，其齿面接触精度和表面光洁度指标等大大超过了设计要求，比常规跑合提高工效10多倍。郑州高速重载齿轮开发公司为上海宝钢生产的减速机，为引进消化项目，箱内有一对圆弧锥齿轮、两对圆柱斜齿轮均为硬齿面齿轮。研合时，同时用两台减速机组成为封闭式系统，即六对齿轮同时加载研合。经过1个半小时的研合，齿轮在齿宽方向接触长度达到95%，在齿高方向达到90%，齿面粗糙度Ra=0.8，研合效果非常显箸。济钢中型厂窄带钢轧机生产线中的四台减速机和六台齿轮连接机，采用轻载研合也取得了较好的效果。在工作状态下对设备进行快速研合，不仅可以提高工作效率，更重要的是可在研合过程中消除各种变形对机器工作性能的影响，改善机器的工作品质。

◆联系方式

联 系 人： 崔兴山

电    话：010-62332753

传    真：010-62329145

电子邮箱：lzgzyc@163.com

## 轴类零件轧制（楔横轧与斜轧）技术

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

高效零件轧制（楔横轧与斜轧）是一种零件成形新工艺新技术。与传统的锻造切削工艺生产某些轴类零件相比较其优点为：生产效率高3~10倍；材料利用率提高20~35%；零件的综合机械性能提高30%以上；模具寿命20倍左右；产品成本平均降低30%左右。

北京科技大学 零件轧制研究中心开展这项研究工作已40多年。获国家科技进步三等奖2项，国家技术发明四等奖1项，省部级科技进步一等奖2项，二等奖5项。1990年，列为国家科委首批《国家科技成果重点推广计划》项目。由于推广工作显著，在1995年召开的全国科技工作大会上，被国家科委评为《全国十大典型推广项目》之一。

应用范围

楔横轧典型零件有：汽车中的变速箱一轴、二轴、中间轴、后桥主动轴、转向球销与拉杆、四联齿轮、吊耳轴、半轴等；拖拉机中的变速箱I、II、III、V轴，半轴等；发动机中的一缸至六缸凸轮轴、启动轴等；油泵的二缸至六缸凸轮轴、齿轮轴；摩托车与自行车中的齿轮轴、传动主轴、花键轴、启动轴、曲柄等；五金工具中的钳子、扳手、凿子、卸扣等；其它零件，如电机轴截齿刀体、纺织锭杆、电机轴、装饰零件等。斜轧典型零件有：Ø25mm~Ø50mm轴承钢球，Ø3mm~Ø6mm自行车钢珠，Ø5mm~Ø25mm铝球，Ø20mm~Ø125mm球磨钢球，Ø10mm~Ø40mm圆柱、圆锥与球面滚子、汽车二联与四联齿轮与球销、内燃机摇臂、电力挂环、锚钩等。

主要生产设备为：楔横轧机和斜轧机，电加热设备，切料设备等。

楔横轧机系列为：H500、H630、H800、H1000、H1200。

斜轧机系列为：Ø20mm、Ø40mm、Ø50mm、Ø60mm、Ø80mm、Ø100mm。

◆经济效益及市场分析

近十多年来，在全国23个省市建成楔横轧与斜轧生产线80多条，累计生产近200多万吨轴类零件，产值140多亿元。向美国、印尼等国出口轧机、模具、加热等设备与相关技术。中心以技术转让与技术入股等方式，在北京、上海、四川、湖北、山东等省市建成零件轧制专业化厂10多家，向社会提供高质量低价格的毛坯件，收到显著的经济效益与社会效益。以年产5000吨轴类零件工厂计，投资1200万元，电力需1500KVA，年产值4000万元，需生产及管理人员100人。

◆联系方式

联 系 人： 王宝玉

电    话：010-62332753

传    真：010-62329145

电子邮箱：bywang@me.ustb.edu.cn

## 多功能证册打印机

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

该专利打印机是一种多功能证册针式打印机，它具有打印头垂直升降与高度自动调整机构和强力送纸机构，可以完成超厚证件、本册打印，打印中允许证册按左右展开的正常形式放置于打印机工作台上，打印头自动适应左右两侧不同的高度变化，实现左右两侧不等高的连续打印。此外，本打印机也可以通过手动调整，转化成普通的报表打印机，实现单页纸及连续纸的打印。

◆经济效益及市场分析

该专利打印机解决了各种专业证件、票据的打印难的问题，适用于各种工作证、学生证、存折的打印，以及各种成本票据的打印，具有广阔的市场前景。

◆联系方式

联 系 人： 程国全

电    话：01062334511

传    真：010-62329145

电子邮箱： cgq60@vip.sina.com

## 基于生成和数据库的CAPP系统

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

本系统由工艺过程生成及其数据库管理系统两部分组成。工艺过程生成模块功能强，具有智能化回转和非回转体零件生成工艺过程模块及超强的工艺编辑修改功能。工艺过程数据库按成组原理组织，查询方便，系统提供了多种查询方法及汉字字典，只需点击的查询项目，就可以同时显示工艺过程。

该CAPP系统适用于单件、小批生产的中小机械制造厂、机械维修车间。

◆联系方式

联 系 人： 韩蕴秋

电    话：01062332538

传    真：010-62329145

## 皮肤剪碎机

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

在临床上，由于治疗的要求，皮肤必须剪碎这一工作一直需要人工做，连续剪碎的时间要达40分钟以上才刚满足基本要求，不利于治疗，且劳动强度极大。皮肤剪碎机的发明，使这一情况得到了根本的改变。经两年多的临床使用证明，该机器完全满足使用的要求，它的主要特点是剪碎质量远远超过人工剪的；效率比人工提高二十倍左右；操作极简单，不需专门培训，现看现会；消毒容易方便；机器结构简单，用户无维修的后顾之忧。

◆经济效益及市场分析

本发明考虑了加工工艺、结构性对成本的影响。因此整机的制造成本相当低，约为3千元/台，其中还包括了手提式机器箱以及附件等。根据调查，国内需用该机器的具有相当等级的医疗及研究单位约三百余家，整机销售利润600~900万元，刀具组件的年利润为12~18万元。

◆联系方式

联 系 人： 狄春良

电    话：13521443151

传    真：010-62329145

电子邮箱：dcl48a@sin.com

## 加热炉数学模型优化控制系统

◆所属领域

冶金生产

◆项目简介

在轧钢生产过程中，钢材的温度水平和温度分布是影响产品的质量和产量以及生产过程消耗的重要因素，而钢材的温度与加热炉的加热过程和轧线生产情况直接相关。因此研究钢材在加热炉内的加热过程和轧制过程中的温度变化，准确控制钢材的温度，对整个轧钢生产过程的优化具有重要意义。

所谓加热炉数学模型，实际上是加热炉热过程的数学描述，它描述加热炉炉内发生的热过程的基本规律和热状态，确定炉内热过程参数间的定量关系。在线控制数学模型的作用在于根据可测参量（如炉温、燃料量、产量等）计算出不可测的参量（如金属温度及其分布），并依此计算来确定优化的操作制度（炉温制度或供热制度）。

在保证产量和质量的前提下，根据加热炉数学模型，以降低燃耗、减少氧化烧损为目标，通过离线优化计算，可以得到适应产量变化、钢材尺寸和材质等变化的最优炉温制度和钢材升温曲线，为在线控制提供依据。

在加热炉数学模型和离线优化计算的基础上，建立加热炉在线优化控制系统，包括物料跟踪模块、温度跟踪模块、最佳炉温动态设定模块、反馈控制模块、燃烧控制模块、待轧及故障处理模块以及网络通讯模块和数据库管理系统等，控制系统的总体结构如图所示。

该项目已成功应用于宝山钢铁股份有限公司钢管分公司环形加热炉和荒管再加热炉的计算机控制中，并获“宝钢重大科技进步成果三等奖”和“冶金科学技术三等奖”。

应用范围：该项目可以应用于加热炉的计算机控制中，特别适用于冶金企业的连续式加热炉计算机控制中。

◆经济效益及市场分析

在宝山钢铁股份有限公司钢管分公司环形加热炉和荒管再加热炉的计算机控制中，通过本项目的实施，实现了环形加热炉和荒管再加热炉的数学模型优化控制，减轻了操作人员的劳动强度，提高了炉子的控制精度。两套系统投入运行后，加热炉生产情况稳定，加热质量有明显改善，燃耗和氧化烧损显著降低（环形加热炉燃耗和氧化烧损分别降低6％和8％，荒管再加热炉燃耗和氧化烧损分别降低6％和4％），带来明显的经济效益。根据现场统计和评审，环形加热炉和荒管再加热炉优化控制系统的年直接经济效益分别为455.8万元和155.65万元。

目前我国各大钢铁企业有多套加热炉计算机控制系统正在上马，该项目的投入将有助于提高企业的计算机控制水平，并带来显著的经济效益。

◆联系方式

联 系 人：姜泽毅

电    话：010-62334971

传    真：010-62329145

电子邮箱：zyjiang@me.ustb.edu.cn

## 常压多功能无约束中厚板淬火控冷系统

◆所属领域

冶金生产

◆项目简介

由北京科技大学机械和信息两学院与太原钢铁公司联合开发的常压多功能无约束中厚板淬火控冷系统已在太钢不锈热轧厂一次投产成功，使原热处理淬火线月产量增加一倍，生产稳定。据近8个月统计，已完成4万吨的不锈钢固溶处理，1Cr18Ni9Ti一次性合格率提高13.34%，0Cr18Ni9一次性合格率提高2.5%，16MnR一次性合格率提高29%，不锈钢一次性能合格率稳定在98%以上。由于具备淬火和控冷两种功能，扩大了热轧厂的品种，填补了热轧厂调质钢生产的空白。该系统具有以下特点：

采用流射沸腾强化机理，冷却速率高。目前使用的冷却速率，对板厚20mm不锈钢可达45℃/s以上，对板厚40mm不锈钢可达22℃/s以上。，

与目前我国进口的压力淬火机和辊式淬火机不同，该系统利用“流场、温度场、应力场和组织场的耦合和解耦”、“计算机仿真”和“物理模拟”技术，实现无约束连续淬火板形平直度控制。淬火后板形不平直度符合或高于工艺要求，能顺利通过后面的矫直机和抛丸机。

采用“强适应钢板横向冷却曲线”，保证横向板形平直。

采用“一对一模拟控制技术”，保证良好上下水比。

采用“阻尼反抑制”和“多级均匀阻尼技术”，保证每个喷嘴的下水均匀。

采用“多集管水源稳定技术”，保证每一时刻水流的稳定。

采用“全场变形控制技术”，保证钢板纵向平直。

(3)用高低位水箱储能、计算机在线跟踪控制、干净水直接溢流回收无泄漏和大型复杂系统水流动态控制集成技术，使瞬间供水量达到900m3/h水系统的5～6倍，满足淬火控冷要求，大大节省投资（外国淬火机制造商认为必须建设4000m3/h的水系统才能满足要求）

(4)采用人工智能控制目标温度预报和控冷模型优化技术。

(5)建成了用于工业生产兼具强、弱冷系统和淬火控冷两种功能的常化线炉后常压(0.1MPa)热处理系统。

2001年12月17日经山西省科委组织鉴定，本系统为国内外首创，处国际领先水平。

应用范围：可用于中厚钢板常化线炉后淬火控冷，也可用于轧后加速冷却和直接淬火上（即ACC+DQ）。

◆经济效益及市场分析

据太钢使用情况，其成本仅为进口的四分之一或更低，效益如前所述，年效益千万元以上。

◆联系方式

联 系 人：李谋谓

电    话：010-62334249

传    真：010-62329145

电子邮箱：lmow@me.ustb.edu.cn

## 高速高精轧制工艺和控制技术

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

由北京科技大学机械和信息两学院与东北轻合金加工厂联合开发的高速高精轧制工艺和控制技术已经在东北轻合金加工厂1350mm粗中和中精两台铝箔机组上成功应用多年。比国内同类型轧机(无板形仪)的轧制速度普遍水平高50％左右，达到1，2道次为600～700m/min；3，4道次为750～900m/min；5道次达800－1100m/min；6道次达450～600m/min。成卷铝箔厚差85％以上在±3％以内，90％以上在±5％以内。成品率可达80％以上、铝箔表面没有振痕，在线板形良好。经有色金属总公司鉴定，达同类产品国际先进水平，获两个部级二等奖。该技术特点如下：

铝箔轧制采用张力AGC模糊控制；

成功研制和应用全密封张力传感器（获国家专利），实现张力直接闭环。张力传感器价格为进口的1/10；

采用电涡流传感技术测定铝箔前后滑；

研制并应用了“基于专家经验的工艺参数预设定和二次优化设定”；

采用基于消除二助浪及强适应板形控制的支撑辊辊型；

进行轧机整机动态振动分析，用“变形区摩擦技术控制铝箔振痕”；

研制出能满足铝箔高速轧制，能降低轧制力，生产双零六铝箔的轧制油添加剂；

进行上下位机综合改造，具有全液压AGC，张力AGC和速度AGC综合控制能力。

应用范围：可以单项或多项技术形式在铝带箔轧机或其他金属材料的带箔轧机上应用。

◆经济效益及市场分析：

通过提高产量、降低废次品率和减少设备损耗、节能，自行开发软件，上述项目财务证明效益为4364万元。

◆联系方式

联 系 人： 李谋谓

电    话：010-62334249

传    真：010-62329145

电子邮箱： lmow@me.ustb.edu.cn

## 四辊精密冷轧机

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

由北京科技大学机械和信息两学院与上海冶金设备总厂联合开发的四辊精密冷轧机已经在生产上成功应用多年。对厚度0.1mm的带钢，厚差在±4μm以内。主传动稳速精度<1％。经上海市科委鉴定，达国际先进水平。获上海冶金科技一等奖。其主要技术特点如下：

采用支承辊传动，工作辊直径小；采用整体式机架，增大轧机刚度；采用快速换辊装置，提高工作效率。

采用全液压推上AGC装置，位置分辨精度<1μm，频宽11.87HZ。

备有辊缝仪直接测量辊缝系统，当量刚度提高2.8～12倍。

计算机控制采用实时多任务系统，具有监控AGC，予控AGC，张力AGC，恒张力复合控制，加减速补偿，支承辊偏心补偿，操作自动化等系统功能。

应用范围：可用于一般带钢、薄带钢、和有色金属带材生产。

◆经济效益及市场分析：

一般为进口同类设备价格的三分之一或更低。根据不同规格，年效益几百万至千万元以上。

◆联系方式

联 系 人： 李谋谓

电    话：010-62334249

传    真：010-62329145

电子邮箱： lmow@me.ustb.edu.cn

## 提高连铸机结晶器振动装置效能技术

◆所属领域

机械制造

◆项目简介

由北京科技大学机械工程学院和攀枝花钢铁公司开发的提高连铸机结晶器振动装置效能技术已在攀钢1350mm板坯连铸机上应用多年。这项技术使结晶器振动装置寿命提高近十倍，连铸机作业率由64.18%提高到76.85%，铸坯合格率由99.08%提高到99.33%。本研究属国内首例，处于国内外同类研究的先进水平。通过了四川省科委组织的鉴定。

该项目采用“板坯连铸机结晶器振动装置仿弧误差三维在线同步测试分析”技术；“系统频谱特性三维多点在线分析”技术；“平台弹性地基频率特性影响测试分析”技术和“四偏心轮振动装置四连杆静不定受力在线同步测试分析”技术等一系列先进技术，取得经济效益1000万以上的经济效益。

应用范围：连铸机振动装置。

◆经济效益及市场分析

该项目对攀钢年经济效益千万元以上。

◆联系方式

联 系 人： 李谋谓

电    话：010-62334249

传    真：010-62329145

电子邮箱： lmow@me.ustb.edu.cn

# Text boxes

主机防爆箱

多点三维复合定位结果

生活二级处理出水

混凝反应池

气浮池

纤维束过滤

杀 菌

回 用

絮凝剂

立式行星磨

出炉焦炭

炼焦机

焦    屑

合格焦炭

筛    分

原煤

矿渣

微生物高密度培养

槽浸和大规模堆浸

低品位硫化矿

低品位氧化锰矿

MnSO4.H2OO

Me

Al

Fe

MnO2

KMnO4

K2MnO4

溶液净化和分离技术